Nádražní 28/3114 • 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

Tel.: 597 475 111, 595 152 111 •  Fax: 596 118 217

IČ: 45193673 • DIČ: CZ45193673

Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348

##### Investiční záměr

# Dostavba kanalizace v ulici Klečkova

Obsah:	I.   Stávající stav

II. Navrhované řešení

III. THU
IV. Fotodokumentace

Přílohy:	Situace – 1x

Podklady:	(1) GIS (SMO, 02/2016)

(2) Zápis z jednání pracovní skupiny pro investice a opravy majetku SMO

ze dne 8. 9. 2015

Koordinace:	stavbu nutno koordinovat s „Rekonstrukce vodovodu ul. Klečkova“ a „Stará Bělá, Propojení stávající kanalizace na sběrač D“

V Ostravě, dne 9. 2. 2016			Zpracovatel: 	OVAK a.s., oddělení VHR

Ing. Stanislav Lička

Stávající stav

V Ostravě – Staré Bělé se v ulici Mitrovická nachází stávající sběrač D, který byl postaven v roce 2005. Jedná se o jednotnou kanalizaci ze stok DN 300 – 1000, která odvádí splaškové a dešťové vody z přilehlých nemovitostí a komunikací na ÚČOV Ostrava. V rámci výstavby sběrače D byly do některých ulic vyvedeny odbočky, které jsou za hranicí silnice Mitrovická zaslepeny. Okolní území je místy odkanalizováno kanalizačními stokami, které jsou většinou ukončeny v toku Starobělský potok. Zájmové území je vymezeno ulicí Klečkova, která se celkem dělí do třech větví. Nad ulicí Klečkova se nacházejí pole a je pravděpodobné, že část těchto zemědělsky obhospodařovaných ploch je svedena do dešťových kanalizací a dále do toku Starobělský potok.

Navrhované řešení

Vzhledem k tomu, že se v dané lokalitě nachází stávající sběrač D ukončený na ÚČOV Ostrava, navrhujeme pro oblasti, kde se již nachází stávající dešťová kanalizace nebo je v nich vyřešeno nakládání s dešťovými vodami (např. severní část ulice Klečkova), vybudování nové splaškové kanalizace. Pro oblasti, kde se nenachází žádná kanalizace pro veřejnou potřebu (např. východní a západní část ulice Klečkova), která by byla zaústěna na ČOV, navrhujeme vybudovat jednotné kanalizace. Do situace zájmového území byl zakreslen orientační návrh odkanalizování stávajících objektů.

S ohledem na stísněné podmínky v území nelze vyloučit, že v některých případech bude nutné některou ze stávajících sítí technické vybavenosti přeložit. Návrh by měl byt proveden tak, aby tyto přeložky byly minimalizovány. Zejména se jedná o místní obecní nebo soukromé dešťové stoky, který by měly po ukončení stavby zůstat plně funkční.

V rámci zpracováni PD musí být provedena identifikace všech kanalizačních přípojek a vyřešeno napojení všech objektů v zájmovém území a současně proveden hydrotechnický výpočet pro návrh profilů potrubí nových stok. Průzkum stávajících kanalizačních přípojek bude proveden formou pasportu, který bude obsahovat situační a výškové zakreslení umístění stávajících přípojek. Z pasportu musí být zřejmé, jak bude nakládáno se srážkovými vodami z jednotlivých RD (nesmí být napojeny do nových splaškových stok). Umístění přípojkové šachty pro jednotlivé objekty bude projektantem projednáno a odsouhlaseno s jednotlivými majiteli stávajících objektů. Tyto průzkumy a hydrotechnické výpočty budou doloženy v dokumentaci pro územní rozhodnutí. K projednávání PD budou zváni zástupci ÚMOb Stará Bělá.

Navržené řešení bude respektovat dokument OVAK a.s. – Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek.

THU

Fotodokumentace

Stávající stoka DN 600 v ulici Klečkova

Stávající sběrač D DN 600 v ulici Mitrovická