# Havlíčkovo nábřeží  38

702 00 Ostrava 1

Zakázkové číslo : ZOO – 1609

TechnickÁ  ZPRÁVA

Název akce:		                        		Safari v Zoo Ostrava

Část stavby:                            			PS 01 Dopravní prostředky pro safari

Profesní část:                            			Stavebně technické a konstrukční řešení

Objednatel:									Zoologická zahrada Ostrava

příspěvková organizace

Michálkovická 197

710 00 Ostrava

Stupeň dokumentace:		          		DVD

Vypracoval:                               		Ing. Jiří Šafarčík

Hlavní inženýr projektu:				Ing. Vladimír Vašíček

Ostrava, únor 2015 		                                      Archivní číslo:          ZOO-1612-714/1a						                                                         Počet stránek:                                       4

1. Popis provozního souboru

1.1. PS 01 Dopravní prostředky pro safari

V tomto provozním souboru je zahrnuta dodávka dopravních prostředků (souprav) pro umožnění průjezdu návštěvníkům areálem safari. Soupravu bude tvořit jeden tahač a vozy (dále též jen „vagónky“), tak aby souprava přepravila minimálně 60 osob ( dále též jen „cestující“). Pro zajištění počtu těchto přepravovaných osob bude souprava obsahovat minimálně dva vagónky a maximálně tři vagónky.

1.2. Popis provozu návštěvníků v areálu safari

Tento provoz zahrnuje nástup návštěvníků do mobilních souprav na piknikové louce u vstupní expozice, průjezd návštěvníků areálem safari s komentovaným výkladem a zajištění výstupu návštěvníků za výjezdovou bránou safari nebo opět na piknikové louce u vstupní expozice.

Provoz v areálu safari, zahrnující pohyb návštěvníků areálem, bude pomocí dvou souprav mobilních vozítek. Průjezd areálem bude trvat zhruba 30 min. V letních měsících                  se předpokládá provoz dvou souprav, což znamená frekvenci 240 osob za hodinu, kteří projedou trasu areálem safari. Soupravy budou při provozu parkovány na piknikové louce                u vstupní expozice. Zde bude také nástupiště návštěvníků na safari. Z tohoto místa vjedou návštěvníci nejprve do výběhu africké zvěře, kterým projedou s jednou zastávkou. Po vyjetí              z tohoto výběhu návštěvníci absolvují průjezd lesem, kde se mohou setkat se zástupci naší fauny, která žije volně v zoologické zahradě. Následně projedou kolem výběhu velbloudů                a vjedou do asijské části safari. Touto části budou projíždět v uzavřeném okruhu s dvěmi               až třemi zastávkami, doplněnými odborným výkladem. Výjezd vozidel ze safari bude                   na stávající komunikaci zhruba pod objektem bývalého hipodromu. V tomto místě mohou návštěvníci z vozítek vystoupit a pokračovat pěšky po cestě stínů, kolem voliéry orlů,                    k  hlavnímu vstupu do ZOO nebo se vozítky vrátit zpět k piknikové louce a pokračovat                  v prohlídce zoologické zahrady.

1.3. Požadavky na soupravu

1.3.1. Popis soupravy

Dodávka bude zahrnovat dvě samostatné soupravy.

Soupravy budou vyrobeny v motivu afrického safari. Každá souprava bude zahrnovat jeden tahač a vozy. Tahač bude ve tvaru lokomotivy.

Jízdní vlastnosti soupravy musí být uzpůsobeny prohlídkové trase v areálu safari, která probíhá loukami s mírnějšími svahy. Povrch komunikací bude jednak zpevněný štěrkodrtí, prolévanou asfaltem, většina komunikací bude s asfaltovým povrchem. Vozidla musí splňovat sjízdnost obou typů komunikací. V trase komunikace se nacházejí také přejezdové můstky z roštu z ocelových trubek.

Kapacita jedné soupravy je minimálně 60 osob včetně řidiče a průvodce.

1.3.2. Tahač soupravy:

Výkon motoru:                   	dostatečný pro bezpečný provoz soupravy k požadovanému účelu

Palivo:	motorová nafta

Brzdový systém:              	hydraulický s podporou vzduchu

Provedení pohonu:	4x4

Počet:	2 ks

Minimální požadovaná výbava tahače:

- Posilovač řízení

- Posilovač brzd + vzduch přísl. (pro brzdění vagónků)

- Vytápění + klimatizace

- Pevná střecha

- Skla kabiny z bezpečnostního skla

- Pomocný osvětlovací reflektor ovládaný z kabiny

- Ozvučovací souprava pro celou soupravu dle dále uvedené specifikace + mikrofon

- Celoroční pneu + ocelové disky, velikost disků min. 15“

- Tažné zařízení schváleného typu (dle provedení závěsů vagónků), nejnižší přípojná síla 8t

- Ruční plyn

- Vhodný ruční hasicí přístroj

1.3.3. Vůz soupravy:

Počet náprav:	2 (z toho řiditelných – 2)

Brzdový systém:	u všech náprav - hydraulický s podporou vzduchu

Počet míst:	počet pro zajištění přepravy min. 60 osob v soupravě

Počet vagónků:	počet pro zajištění přepravy min. 60 osob v soupravě. Pro zajištění počtu těchto přepravovaných osob bude souprava obsahovat minimálně dva vagónky a maximálně tři vagónky. V každé soupravě bude 1 vagonek vybaven sklopnou rampou – dle dále uvedené specifikace.

1.3.4. Další požadavky

Tahač bude obsahovat minimálně sedadlo řidiče a průvodce. V jednom voze v každé soupravě bude umožněna přeprava osob se sníženou možností pohybu a orientace, pohybujících se na vozíčku. Vůz bude vybaven sklopnou rampou pro nástup těchto osob popř. pro nástup cestujících s kočárky. Vůz bude obsahovat kotevní úchyty či bezpečnostní pásy pro přepravu tělesně postižených na invalidních vozících.

Tahač musí splňovat emisní směrnice EHS, případně EHK platné pro danou kategorii. Tahač bude mít prosklená okna z bezpečnostního skla, interiér vozidla bude s vytápěním                             a klimatizací.

Vagónky (vozy) budou dvounápravové, kde obě nápravy (přední i zadní) budou řiditelné                (z důvodu sledování stopy tahače při zatáčení) a bržděné. Kola budou vybavena ocelovými disky s minimální velikostí 15“. Připojení vagónků bude zajištěno tažnými zařízeními schváleného typu. V každém vagónku bude prostor pro umístění přepravního řádu a bude vybaven rezervním kolem, večerním interiérovým osvětlením, tlačítkem nouze se signalizací řidiči. Na střeše každého vagónku bude uprostřed umístěn stojan s demontovatelnou reklamní tabulí o min. velikosti  2 x 0,5m.

Brzdový systém celého vláčku (všech vagónků) bude ovládaný z místa řidiče tahače. Každý vagónek musí být vybaven vlastním bezpečnostním zařízením pro případ nežádoucího odpojení a musí být připojen na bezpečnostní okruh. V případě nežádoucího odpojení vagónku dojde k okamžitému zabrzdění. Součástí výbavy každého vagónku bude i rezervní kolo a podkládací (brzdící) klín.

Karoserie vagónku bude otevřená, z ocelových uzavřených profilů a pevně spojena s rámem podvozku.  Podlahy vagónků budou vyrobeny z hliníkových plechů s protiskluzovou úpravou. Každý vagónek bude ozvučen reproduktorem napojeným na přehrávač CD nosičů v kabině tahače. K CD přehrávači bude rovněž připojen mikrofon k možnosti výkladu průvodcem. Lavice budou plastové konstrukce. Vagónky budou otevřené se stříškou, s půleným spodním prvkem dveří (bez okna).

Plně obsazená souprava musí bezpečně zvládnout stoupání a klesání do 12 %. Prostor pro otočení celé soupravy (rejd) je max. 13,0 m (max. poloměr otáčení je 6,5m). Soupravy musí splňovat sjízdnost dvou typů komunikací, a to po komunikaci s asfaltovým povrchem a po komunikaci se zpevněným povrchem (štěrkodrť prolévaná asfaltem) i po přejezdových můstcích s roštem z ocelových trubek. Barevné provedení (s motivem maskování pro safari – ve stylu žirafy) bude dle požadavků zadavatele provedeno žlutou barvou (např. RAL 1023)               a hnědou barvou (např. RAL 8003). Povrchové úpravy musí být hygienicky nezávadné. Osvětlení soupravy musí být dle platné legislativy.

Souprava musí mít schválenou technickou způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích, a to jak v areálu zoologické zahrady, tak i na veřejně dostupných komunikacích mimo areál zoologické zahrady. Tato technická způsobilost bude umožňovat provoz celé soupravy jako celku, ale i provoz samostatného tahače.

Technická způsobilost musí splňovat veškerou platnou legislativu pro daný účel použití.