Statutární město Ostrava

magistrát

| Vaše značka: |  |
| --- | --- |
| Ze dne: |  |
| Č. j.: | SMO/254141/16/VZKÚ/Bit |
| Sp. zn.: | S-SMO/176146/16/VZKÚ/8 |
| Vyřizuje: | Ing. Martina Bittová |
| Telefon: | +420 599 442 074 |
| E-mail: | mbittova@ostrava.cz |
| Datum: | 2016-07-11 |

Veřejná zakázka „Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník - SO 05“, č. VZ 639142

- Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

V návaznosti na dotaz dodavatele v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

U mikrovlnného vysoušení není určená vlhkost konstrukce a není určena hranice jaké vlhkosti se má dosáhnout vysoušením. Není určená ani přesná skladba konstrukce.

Odpověď:

Vlhkost konstrukce je podložena průzkumem vlhkosti zdiva, který je součástí projektové dokumentace, viz. složka F_Pruzkumy - Vlhkostni pruzkum. Mikrovlnné vysoušení bude provedeno na normovou přípustnou vlhkost zdiva, tj. 4 – 5%. Skladba konstrukcí je popsána v technické zprávě ve stavební části dokumentace, odst. d – technické a konstrukční řešení objektu, oddíly d.5, d.6, d.7.

Dotaz č. 2

Dle specifikace oken a dle technické zprávy, mají mít plastová okna 7-mi komorový profil, zasklení izolačním dvojsklem  Uw = 1,1 W/m2K.

Dotaz: Musí dodržet uchazeč požadavek na okna 7-mi komorová, když hodnotu Uw = 1,1 W/m2K lze dosáhnout také u 5-ti a 6-ti komorových oken? Požadavek na hodnotu Uw = 1,1 W/m2K má platit pro celé okno (Uw), nebo pro zasklení izolačním dvojsklem (Ug)?

Odpověď:

Požadujeme dodržení parametrů dle zadávací projektové dokumentace, tzn. plastová okna se 7-mi komorovým profilem, požadavek na hodnotu Uw ≤ 1,1 W/m2K má platit pro celé okno (Uw).

Dotaz č. 3

Ve specifikaci zámečnických výrobků chybí 1 list, kde by měly být specifikovány výrobky 01/Z a 02/Z.

Dotaz: Žádáme zadavatele o zaslání chybějící stánky všem uchazečům jednotně.

Odpověď:

V příloze Vám doplňujeme chybějící výkaz zámečnických výrobků na výrobky 01/Z a 02/Z, viz. výkres 17_02.pdf. (Dodatecne-info-c-2-Priloha-Vykres-17-02).

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídky závazné!

## Ing. Eva Seborská

## vedoucí odboru

## veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha:  Dodatecne-info-c-2-Priloha-Vykres-17-02