|  | Tebodin Czech Republic, s.r.o. |
| --- | --- |
|  | Prvního pluku 20/224 • 186 59 Praha 8 - Karlín |
|  | telefon 251 038 111 • telefax 251 038 252 |
|  | www.tebodin.com • www.tebodin.cz |
| Zákazník: | Statutární město Ostrava | Zakázkové číslo: Číslo dokumentu: Revize: | 22T06432.00 6432-000-5/2-SX-01(P1) 0 |
| Investor | Statutární město Ostrava |  |  |
|  |  | Autor: | Ing. Dušan Skula |
| Projekt: | CYKLOSTEZKY - ÚSEK KOBLOVSKÝ MOST, LÁVKA NA KAMENEC | Telefon: 739 404 022 Telefax: E-mail: dusan.skula@seznam.cz Datum: 09/2012 |
| Stupeň: | Dokumentace pro provádění stavby |  |

A. POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY

SO 02.2 Rampa na lávku na Kamenec

Příloha č. 1

Statický výpočet ocelové konstrukce

V této části dokumentace jsou popsány následující objekty:

| SO 02.2 | Rampa na lávku na Kamenec |
| --- | --- |
| 0 | 09/2012 | Ing. Dušan Skula | Ing. Dušan Skula | Ing. Rostislav Farana | Ing. Rostislav Farana |
| Rev. | Datum | Vypracoval | Zodpovědný projektant | Vedoucí oddělení | Vedoucí projektu |

© Copyright Tebodin Czech Republic, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována nebo přenesena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez povolení vydavatele.

Obsah:

1. ÚVOD	4

2. ZATÍŽENÍ	6

3. AXONOMETRIE	12

4. ZÁKLADNÍ DATA	14

5. REAKCE	 35

6. PŘEMÍSTĚNÍ UZLÚ – DEFORMACE PRUTŮ	40

7. VNITŘNÍ SÍLY NA PRUTECH	40

8. POSUDEK PRUTŮ	42

# 1. ÚVOD

1.1      Seznam norem a předpisů

- ČSN EN 1990			Eurokód : Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1		Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1 : Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitné zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1991-2		Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2 : Zatížení mostů dopravou

- ČSN EN 1991-1-3		Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení –   Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4		Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení –   Zatížení větrem

- ČSN EN 1993-1-1		Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1993-2		Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 2: Ocelové mosty

- ČSN EN 1998-1		Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

- Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí SCIA ENGINEER 2010.1

- MS Excel

- ČSN EN 10025-2		Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

- ČSN EN 10025-5		Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 5: Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi

- ČSN EN 1090-1		Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 	                                      Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

- ČSN EN 1090-2		Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 	                                      Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

- ČSN EN 1337-1		Stavební ložiska - Část 1: Všeobecná pravidla navrhování

- ČSN EN 1337-3		Stavební ložiska - Část 3: Elastomerová ložiska

- ČSN EN 1337-8		Stavební ložiska - Část 8: Vodící ložiska a konstrukce

- ČSN EN ISO 12944		Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy

- TP 211				Izolační systémy mostů pozemních komunikací – přímopojížděné systémy

1.2 	Podklady

Podklady dodané investorem

1.3 	Materiál

Konstrukce je posouzena na jakost S235 dle ČSN EN 10025+A1, jakostního stupně J0,JR – viz Technická zpráva.

1.4 	Výroba musí být prováděna v souladu s ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce (73 2601).

Nosné konstrukce jsou zařazeny do třídy provedení EXC3  dle ČSN EN 1090-2.

  - Konstrukce byla posouzena na účinky seizmicity.

  - Na konstrukci byl proveden dynamický výpočet a vlastní frekvence svislého kmitání je větší než 5Hz, není nutno provádět podrobnou analýzu dynamického chování lávky.

  - Konstrukce nebyla posouzena na únavu, jelikož se jedná o lávku pro chodce.

  - Plech mostovky je navržen v souladu s Přílohou C normy ČSN EN 1993-2. Není nutno více posuzovat.

# 2. ZATÍŽENÍ

součinitele zatížení dle ČSN EN 1990

LC 1.	VLASTNÍ TÍHA

REGENERUJE PROGRAM

LC 2.	STÁLÉ ZATÍŽENÍ

PLECHOVÁ MOSTOVKA		=	0,80 kN/m2

ZÁBRADLÍ NA LÁVCE

PŘÍSLUŠENSTVÍ			=	0,20kN/m2

LC 3.	Zatížení užitné - SVISLÉ

LC 4.	Zatížení užitné - SVISLÉ

LC 5.	Zatížení užitné - SVISLÉ

LC 6.	Zatížení užitné - SVISLÉ

UŽITNÉ 	ZATÍŽENÍ-SVISLÉ		=	5,00 kN/m2

LC 7.	ZATÍŽENÍ UŽITNÉ – VODOROVNÉ  (10 % Z CELKOVÉHO UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ)

LC 8.	ZATÍŽENÍ UŽITNÉ - VODOROVNÉ

UŽITNÉ ZATÍŽENÍ - VODOROVNÉ			=	45m2 x 5,00 / 0,1 = 22,5 kN

LC3.								LC4.

LC5.								LC6.

LC7.								LC8.

2x F1 = 2 x 11,25 kN						2x F1 = 2 x 11,25 kN

LC 9.	VODOROVNÉ ZATÍŽENÍ NA ZÁBRADLÍO

q1	=	1,00 kN/m2

LC 10.	Zatížení větrem

Výška nad terénem 			=	3,5 m

Místo stavby				=	OSTRAVA, skupina II

Kategorie terénu				=	III

Referenční rychlost	vb,0		=	25 m/s

Venkovní tlak	we			=	qp(z) x cpe

Vnitřní tlak	wi			=	qp(z) x cpi

lv(z)					=	0,41

vm					=	13,23 m/s

Max. dynamický tlak

qp(z)		=	 (1 + 7 x Iv(z) ) x ½ x r x v2m (z) =ce(z) x qb

=	 (1 + 7 x 0,41) x ½ x 1,25 x 13,232 = 0,42kN/m2

Cpe					=	1,3 dle čl.

w = 0,60 kN/m

LC 11.	ZATÍŽENÍ TEPLOTOU

LC 12.	ZATÍŽENÍ TEPLOTOU

MONTÁŽNÍ STAV		=	20° C

MAX.TEPLOTA			=	60° C

MIN.TEPLOTA			=           -30° C

Zatížení teplotou je uvažováno vzhledem k možným posuvům na vnitřní podpěře

LC 13. SEISMICKÉ ZATÍŽENÍ – VE SMĚRU X

LC 14. SEISMICKÉ ZATÍŽENÍ – VE SMĚRU Y

LC 15. SEISMICKÉ ZATÍŽENÍ – VE SMĚRU XY

LC 16. SEISMICKÉ ZATÍŽENÍ – VE SMĚRU Z

referenční zrychlení zákl.půdy agR 		= 0,08g – 0,10 g (OSTRAVA)

typ podloží					= C

třída významu					= 1

součinitel duktility				= 1,5

LC 31. – LC 4X.  MIMOŘÁDNÉ ZATÍŽENÍ – MIMOŘÁDNÝ VÝSKYT VOZIDLA NA RAMPĚ

JE POUŽIT MODEL ZATÍŽENÍ DLE ČL. 5.6.3 (2) A TO SOUSTAVA DVOJNÁPRAV 80,0 kN a 40,0 kN VZDÁLENÝCH OD SEBE 3,0. ROZCHOD KOL JE 1,3m. BRZDNÁ VODOROVNÁ SÍLA JE 60% SVISLÉHO ZATÍŽENÍ.

SOUSTAVA JE UMÍSTĚNA VE VŠECH ROZHODUJÍCÍCH POLOHÁCH PRO VÝPOČET REAKCÍ A VNITŘNÍCH SIL.

LC31						LC32

LC33						LC34

LC35 						LC36

LC37						LC38

LC39 							LC40

LC41							LC42

LC43							LC44

# 3. AXONOMETRIE

PÚDORYS MOSTOVKY – OZNAČENÍ UZLŮ

PRAVÁ PŘÍHRADA RAMPY – OZNAČENÍ UZLŮ

LEVÁ PŘÍHRADA RAMPY – OZNAČENÍ UZLŮ

# 4. ZÁKLADNÍ DATA

4.1. Materiály

| Jméno | Jednotková hmotnost [kg/m3] | E [MPa] | Poisson - nu | G [MPa] | Tep.roztaž. [m/mK] | Dolní mez [mm] | Horní mez [mm] | Fy (rozsah) [MPa] | Fu (rozsah) [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 235 | 7850,0 | 2,1000e+05 | 0,3 | 8,0769e+04 | 0,00 | 0 40 | 40 80 | 235,0 215,0 | 360,0 360,0 |
| S 355 | 7850,0 | 2,1000e+05 | 0,3 | 8,0769e+04 | 0,00 | 0 40 | 40 80 | 355,0 335,0 | 490,0 470,0 |

4.2. Průřezy

| Jméno | CS1 |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | RO133X6.3 |  |
| Zdroj hodnot | Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1 |  |
| Materiál | S 235 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Vzpěr y-y, z-z | a | a |

| A [m2] | 2,5100e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,5979e-03 | 1,5979e-03 |
| I y, z [m4] | 5,0400e-06 | 5,0400e-06 |
| I w [m6], t [m4] | 0,0000e+00 | 1,0064e-05 |
| Wel y, z [m3] | 7,5900e-05 | 7,5900e-05 |
| Wpl y, z [m3] | 1,0080e-04 | 1,0080e-04 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 0 | 0 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 4,1781e-01 |  |

| Jméno | CS2 |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | RO82.5X5.6 |  |
| Zdroj hodnot | Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1 |  |
| Materiál | S 235 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Vzpěr y-y, z-z | a | a |

| A [m2] | 1,3500e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 8,5944e-04 | 8,5944e-04 |
| I y, z [m4] | 1,0100e-06 | 1,0100e-06 |
| I w [m6], t [m4] | 0,0000e+00 | 2,0001e-06 |
| Wel y, z [m3] | 2,4400e-05 | 2,4400e-05 |
| Wpl y, z [m3] | 3,2694e-05 | 3,2694e-05 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 0 | 0 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 2,5917e-01 |  |

| Jméno | CS3 |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | HEA140 |  |
| Zdroj hodnot | Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995 |  |
| Materiál | S 235 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Vzpěr y-y, z-z | b | c |

| A [m2] | 3,1400e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 2,0441e-03 | 6,3677e-04 |
| I y, z [m4] | 1,0300e-05 | 3,8900e-06 |
| I w [m6], t [m4] | 1,5108e-08 | 8,1300e-08 |
| Wel y, z [m3] | 1,5500e-04 | 5,5600e-05 |
| Wpl y, z [m3] | 1,7400e-04 | 8,4800e-05 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 70 | 66 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 7,9430e-01 |  |

| Jméno | CS4 |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | HEA100 |  |
| Zdroj hodnot | Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995 |  |
| Materiál | S 235 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Vzpěr y-y, z-z | b | c |

| A [m2] | 2,1200e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,3938e-03 | 4,1568e-04 |
| I y, z [m4] | 3,4900e-06 | 1,3400e-06 |
| I w [m6], t [m4] | 2,5890e-09 | 5,2400e-08 |
| Wel y, z [m3] | 7,2800e-05 | 2,6800e-05 |
| Wpl y, z [m3] | 8,4000e-05 | 4,1200e-05 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 50 | 48 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 5,6130e-01 |  |

| Jméno | CS5 |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | RO133X6.3 |  |
| Zdroj hodnot | Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1 |  |
| Materiál | S 235 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Vzpěr y-y, z-z | a | a |

| A [m2] | 2,5100e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,5979e-03 | 1,5979e-03 |
| I y, z [m4] | 5,0400e-06 | 5,0400e-06 |
| I w [m6], t [m4] | 0,0000e+00 | 1,0064e-05 |
| Wel y, z [m3] | 7,5900e-05 | 7,5900e-05 |
| Wpl y, z [m3] | 1,0080e-04 | 1,0080e-04 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 0 | 0 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 4,1781e-01 |  |

4.3. Seismická spektra

| Jméno | Typ obrázku | Info | Kreslení |
| --- | --- | --- | --- |
| OSTRAVA | Perioda | Typ normy - Eurocode Typ podloží - C Směr - Vodorovně Typ spektra - typ 1 souč. zrychlení ag - 0.08 ag - návrhové zrychlení - 0.784532 beta - 0.2 q - součinitel duktility - 1.5 |  |
| OSTRAVA1 | Perioda | Typ normy - Eurocode Typ podloží - C Směr - Svisle Typ spektra - typ 1 souč. zrychlení ag - 0.08 ag - návrhové zrychlení - 0.784532 beta - 0.2 q - součinitel duktility - 1.5 |  |

4.4. Zatěžovací stavy

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení | Typ zatížení | Spec | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC1 | VL.TÍHA | Stálé | LG1 | Vlastní tíha |  | -Z |  |  |
| LC2 | STÁLÉ | Stálé | LG1 | Standard |  |  |  |  |
| LC3 | UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VLEVO | Nahodilé | LG2 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC4 | UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VPRAVO | Nahodilé | LG2 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC5 | UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KP | Nahodilé | LG2 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC6 | UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KL | Nahodilé | LG2 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC7 | VOD X-UŽITNÉ 1 | Nahodilé | LG9 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC8 | VOD X -UŽITNÉ2 | Nahodilé | LG9 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC9 | VOD-ZÁBRADLÍ | Nahodilé | LG8 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC10 | VÍTR Y | Nahodilé | LG5 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC11 | TEPLOTA | Nahodilé | LG7 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC12 | TEPLOTA | Nahodilé | LG7 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC13 | SEISMIK X | Nahodilé | LG6 | Dynamické | Seismické |  |  | Žádný |
| LC14 | SEISMIK Y | Nahodilé | LG6 | Dynamické | Seismické |  |  | Žádný |
| LC15 | SEISMIK XY | Nahodilé | LG6 | Dynamické | Seismické |  |  | Žádný |
| LC16 | SEISMIK Z | Nahodilé | LG6 | Dynamické | Seismické |  |  | Žádný |
| LC31 | VOD X (VOZIDLO)1 | Nahodilé | LG3 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC32 | VOD X (VOZIDLO)2 | Nahodilé | LG3 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC33 | SVIS (VOZIDLO)1 | Nahodilé | LG4 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC34 | SVIS (VOZIDLO)2 | Nahodilé | LG4 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC35 | SVIS (VOZIDLO)3 | Nahodilé | LG4 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC36 | SVIS (VOZIDLO)4 | Nahodilé | LG4 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC37 | SVIS (VOZIDLO)5 | Nahodilé | LG4 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC38 | SVIS (VOZIDLO)1K | Nahodilé | LG4 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC39 | SVIS (VOZIDLO)2K | Nahodilé | LG4 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC40 | SVIS (VOZIDLO)3K | Nahodilé | LG4 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC41 | SVIS (VOZIDLO)4K | Nahodilé | LG4 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC42 | SVIS (VOZIDLO)5K | Nahodilé | LG4 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC43 | 40+20 kN | Nahodilé | LG4 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC44 | SVIS (VOZIDLO)2KA | Nahodilé | LG4 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |

4.5.Linové hmoty na prutu

4.6.Bodové síly v uzlu

4.7.Bodové síly na prutu

4.8.Liniové síly na prutu

4.9.Zatížení teplotou na prutu

Data pro body 4.5.-4.9. jsou archivována u autora

4.10. Podpory v uzlu

| Jméno | Uzel | Systém | Typ | X | Y | Z | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1 | N1 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn2 | N25 | GSS | Standard | Volný | Volný | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn4 | N26 | GSS | Standard | Volný | Volný | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn5 | N3 | GSS | Standard | Volný | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |

4.11. Prut

| Jméno | Průřez | Délka [m] | Tvar | Poč. uzel | Konc. uzel | Typ | FEM typ | Vrstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3 | CS1 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N9 | N3 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B5 | CS1 - RO133X6.3 | 1,303 | Čára | N3 | N23 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B7 | CS5 - RO133X6.3 | 1,500 | Čára | N3 | N7 | sloup (100) | standard | Vrstva1 |
| B8 | CS5 - RO133X6.3 | 1,500 | Čára | N1 | N8 | sloup (100) | standard | Vrstva1 |
| B9 | CS5 - RO133X6.3 | 1,500 | Čára | N9 | N10 | sloup (100) | standard | Vrstva1 |
| B10 | CS5 - RO133X6.3 | 1,500 | Čára | N11 | N12 | sloup (100) | standard | Vrstva1 |
| B11 | CS5 - RO133X6.3 | 1,500 | Čára | N13 | N14 | sloup (100) | standard | Vrstva1 |
| B12 | CS5 - RO133X6.3 | 1,500 | Čára | N15 | N16 | sloup (100) | standard | Vrstva1 |
| B13 | CS5 - RO133X6.3 | 1,500 | Čára | N17 | N18 | sloup (100) | standard | Vrstva1 |
| B14 | CS5 - RO133X6.3 | 1,500 | Čára | N19 | N20 | sloup (100) | standard | Vrstva1 |
| B15 | CS5 - RO133X6.3 | 1,500 | Čára | N21 | N22 | sloup (100) | standard | Vrstva1 |
| B16 | CS5 - RO133X6.3 | 1,500 | Čára | N23 | N24 | sloup (100) | standard | Vrstva1 |
| B17 | CS5 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N10 | N7 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B18 | CS5 - RO133X6.3 | 1,303 | Čára | N7 | N24 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B19 | CS1 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N11 | N9 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B20 | CS1 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N13 | N11 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B21 | CS1 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N15 | N13 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B22 | CS1 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N17 | N15 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B23 | CS1 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N19 | N17 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B24 | CS1 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N1 | N21 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B25 | CS1 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N21 | N19 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B26 | CS1 - RO133X6.3 | 1,303 | Čára | N23 | N5 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B27 | CS5 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N12 | N10 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B28 | CS5 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N14 | N12 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B29 | CS5 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N16 | N14 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B30 | CS5 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N18 | N16 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B31 | CS5 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N20 | N18 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B33 | CS5 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N22 | N20 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B34 | CS5 - RO133X6.3 | 1,902 | Čára | N24 | N141 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B35 | CS2 - RO82.5X5.6 | 2,189 | Čára | N1 | N22 | nosník (80) | pouze osové síly | Vrstva1 |
| B36 | CS2 - RO82.5X5.6 | 2,056 | Čára | N19 | N22 | nosník (80) | pouze osové síly | Vrstva1 |
| B37 | CS2 - RO82.5X5.6 | 2,189 | Čára | N19 | N18 | nosník (80) | pouze osové síly | Vrstva1 |
| B38 | CS2 - RO82.5X5.6 | 2,056 | Čára | N15 | N18 | nosník (80) | pouze osové síly | Vrstva1 |
| B39 | CS2 - RO82.5X5.6 | 2,189 | Čára | N15 | N14 | nosník (80) | pouze osové síly | Vrstva1 |
| B40 | CS2 - RO82.5X5.6 | 2,056 | Čára | N11 | N14 | nosník (80) | pouze osové síly | Vrstva1 |
| B41 | CS2 - RO82.5X5.6 | 2,189 | Čára | N11 | N10 | nosník (80) | pouze osové síly | Vrstva1 |
| B42 | CS2 - RO82.5X5.6 | 2,056 | Čára | N3 | N10 | nosník (80) | pouze osové síly | Vrstva1 |
| B43 | CS2 - RO82.5X5.6 | 2,047 | Čára | N3 | N24 | nosník (80) | pouze osové síly | Vrstva1 |
| B44 | CS2 - RO82.5X5.6 | 2,371 | Čára | N124 | N24 | nosník (80) | pouze osové síly | Vrstva1 |
| B45 | CS1 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N31 | N26 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B46 | CS1 - RO133X6.3 | 1,303 | Čára | N26 | N45 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B47 | CS5 - RO133X6.3 | 1,500 | Čára | N27 | N28 | sloup (100) | standard | Vrstva1 |
| B48 | CS5 - RO133X6.3 | 1,500 | Čára | N26 | N29 | sloup (100) | standard | Vrstva1 |
| B49 | CS5 - RO133X6.3 | 1,500 | Čára | N25 | N30 | sloup (100) | standard | Vrstva1 |
| B50 | CS5 - RO133X6.3 | 1,500 | Čára | N31 | N32 | sloup (100) | standard | Vrstva1 |
| B51 | CS5 - RO133X6.3 | 1,500 | Čára | N33 | N34 | sloup (100) | standard | Vrstva1 |
| B52 | CS5 - RO133X6.3 | 1,500 | Čára | N35 | N36 | sloup (100) | standard | Vrstva1 |
| B53 | CS5 - RO133X6.3 | 1,500 | Čára | N37 | N38 | sloup (100) | standard | Vrstva1 |
| B54 | CS5 - RO133X6.3 | 1,500 | Čára | N39 | N40 | sloup (100) | standard | Vrstva1 |
| B55 | CS5 - RO133X6.3 | 1,500 | Čára | N41 | N42 | sloup (100) | standard | Vrstva1 |
| B56 | CS5 - RO133X6.3 | 1,500 | Čára | N43 | N44 | sloup (100) | standard | Vrstva1 |
| B57 | CS5 - RO133X6.3 | 1,500 | Čára | N45 | N46 | sloup (100) | standard | Vrstva1 |
| B58 | CS5 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N32 | N29 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B59 | CS5 - RO133X6.3 | 1,303 | Čára | N29 | N46 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B60 | CS1 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N33 | N31 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B61 | CS1 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N35 | N33 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B62 | CS1 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N37 | N35 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B63 | CS1 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N39 | N37 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B64 | CS1 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N41 | N39 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B65 | CS1 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N25 | N43 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B66 | CS1 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N43 | N41 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B67 | CS1 - RO133X6.3 | 1,303 | Čára | N45 | N27 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B68 | CS5 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N34 | N32 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B69 | CS5 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N36 | N34 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B70 | CS5 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N38 | N36 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B71 | CS5 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N40 | N38 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B72 | CS5 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N42 | N40 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B73 | CS5 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N30 | N44 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B74 | CS5 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N44 | N42 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B75 | CS5 - RO133X6.3 | 1,303 | Čára | N46 | N28 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B76 | CS2 - RO82.5X5.6 | 2,189 | Čára | N25 | N44 | nosník (80) | pouze osové síly | Vrstva1 |
| B77 | CS2 - RO82.5X5.6 | 2,056 | Čára | N41 | N44 | nosník (80) | pouze osové síly | Vrstva1 |
| B78 | CS2 - RO82.5X5.6 | 2,189 | Čára | N41 | N40 | nosník (80) | pouze osové síly | Vrstva1 |
| B79 | CS2 - RO82.5X5.6 | 2,056 | Čára | N37 | N40 | nosník (80) | pouze osové síly | Vrstva1 |
| B80 | CS2 - RO82.5X5.6 | 2,189 | Čára | N37 | N36 | nosník (80) | pouze osové síly | Vrstva1 |
| B81 | CS2 - RO82.5X5.6 | 2,056 | Čára | N33 | N36 | nosník (80) | pouze osové síly | Vrstva1 |
| B82 | CS2 - RO82.5X5.6 | 2,189 | Čára | N33 | N32 | nosník (80) | pouze osové síly | Vrstva1 |
| B83 | CS2 - RO82.5X5.6 | 2,056 | Čára | N26 | N32 | nosník (80) | pouze osové síly | Vrstva1 |
| B84 | CS2 - RO82.5X5.6 | 2,047 | Čára | N26 | N46 | nosník (80) | pouze osové síly | Vrstva1 |
| B85 | CS2 - RO82.5X5.6 | 1,924 | Čára | N27 | N46 | nosník (80) | pouze osové síly | Vrstva1 |
| B86 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N47 | N49 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B87 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N61 | N62 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B88 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N63 | N64 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B89 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N65 | N66 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B90 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N67 | N68 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B91 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N69 | N70 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B92 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N71 | N72 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B93 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N73 | N74 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B94 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N75 | N76 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B95 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N77 | N78 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B97 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N47 | N61 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B98 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N49 | N62 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B99 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N51 | N79 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B100 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N53 | N80 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B101 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N55 | N81 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B102 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N57 | N82 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B103 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N59 | N83 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B104 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N49 | N51 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B105 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N51 | N53 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B106 | CS3 - HEA140 | 0,175 | Čára | N53 | N25 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B107 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N55 | N47 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B108 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N57 | N55 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B109 | CS3 - HEA140 | 0,175 | Čára | N1 | N59 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B110 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N59 | N57 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B111 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N62 | N79 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B112 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N79 | N80 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B113 | CS3 - HEA140 | 0,175 | Čára | N80 | N43 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B114 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N81 | N61 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B115 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N82 | N81 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B116 | CS3 - HEA140 | 0,175 | Čára | N21 | N83 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B117 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N83 | N82 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B118 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N64 | N84 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B119 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N84 | N85 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B120 | CS3 - HEA140 | 0,175 | Čára | N85 | N41 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B121 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N86 | N63 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B122 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N87 | N86 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B123 | CS3 - HEA140 | 0,175 | Čára | N19 | N88 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B124 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N88 | N87 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B125 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N66 | N89 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B126 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N89 | N90 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B127 | CS3 - HEA140 | 0,175 | Čára | N90 | N39 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B128 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N91 | N65 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B129 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N92 | N91 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B130 | CS3 - HEA140 | 0,175 | Čára | N17 | N93 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B131 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N93 | N92 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B132 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N68 | N94 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B133 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N94 | N95 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B134 | CS3 - HEA140 | 0,175 | Čára | N95 | N37 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B135 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N96 | N67 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B136 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N97 | N96 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B137 | CS3 - HEA140 | 0,175 | Čára | N15 | N98 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B138 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N98 | N97 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B139 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N70 | N99 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B140 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N99 | N100 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B141 | CS3 - HEA140 | 0,175 | Čára | N100 | N35 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B142 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N101 | N69 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B143 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N102 | N101 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B144 | CS3 - HEA140 | 0,175 | Čára | N13 | N103 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B145 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N103 | N102 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B146 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N72 | N104 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B147 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N104 | N105 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B148 | CS3 - HEA140 | 0,175 | Čára | N105 | N33 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B149 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N106 | N71 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B150 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N107 | N106 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B151 | CS3 - HEA140 | 0,175 | Čára | N11 | N108 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B152 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N108 | N107 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B153 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N74 | N109 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B154 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N109 | N110 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B155 | CS3 - HEA140 | 0,175 | Čára | N110 | N31 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B156 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N111 | N73 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B157 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N112 | N111 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B158 | CS3 - HEA140 | 0,175 | Čára | N9 | N113 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B159 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N113 | N112 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B160 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N76 | N114 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B161 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N114 | N115 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B162 | CS3 - HEA140 | 0,175 | Čára | N115 | N26 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B163 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N116 | N75 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B164 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N117 | N116 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B165 | CS3 - HEA140 | 0,175 | Čára | N3 | N118 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B166 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N118 | N117 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B167 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N78 | N119 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B168 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N119 | N120 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B169 | CS3 - HEA140 | 0,175 | Čára | N120 | N45 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B170 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N121 | N77 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B171 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N122 | N121 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B172 | CS3 - HEA140 | 0,175 | Čára | N23 | N123 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B173 | CS3 - HEA140 | 0,500 | Čára | N123 | N122 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B181 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N61 | N63 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B182 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N63 | N65 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B183 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N65 | N67 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B184 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N67 | N69 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B185 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N69 | N71 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B186 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N71 | N73 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B187 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N73 | N75 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B188 | CS4 - HEA100 | 1,303 | Čára | N75 | N77 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B189 | CS4 - HEA100 | 1,303 | Čára | N77 | N48 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B190 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N62 | N64 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B191 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N64 | N66 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B192 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N66 | N68 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B193 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N68 | N70 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B194 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N70 | N72 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B195 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N72 | N74 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B196 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N74 | N76 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B197 | CS4 - HEA100 | 1,303 | Čára | N76 | N78 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B198 | CS4 - HEA100 | 1,303 | Čára | N78 | N50 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B199 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N79 | N84 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B200 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N84 | N89 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B201 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N89 | N94 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B202 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N94 | N99 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B203 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N99 | N104 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B204 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N104 | N109 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B205 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N109 | N114 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B206 | CS4 - HEA100 | 1,303 | Čára | N114 | N119 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B207 | CS4 - HEA100 | 1,303 | Čára | N119 | N52 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B208 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N80 | N85 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B209 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N85 | N90 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B210 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N90 | N95 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B211 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N95 | N100 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B212 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N100 | N105 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B213 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N105 | N110 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B214 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N110 | N115 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B215 | CS4 - HEA100 | 1,303 | Čára | N115 | N120 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B216 | CS4 - HEA100 | 1,303 | Čára | N120 | N54 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B217 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N81 | N86 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B218 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N86 | N91 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B219 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N91 | N96 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B220 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N96 | N101 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B221 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N101 | N106 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B222 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N106 | N111 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B223 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N111 | N116 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B224 | CS4 - HEA100 | 1,303 | Čára | N116 | N121 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B225 | CS4 - HEA100 | 1,303 | Čára | N121 | N56 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B226 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N82 | N87 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B227 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N87 | N92 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B228 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N92 | N97 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B229 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N97 | N102 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B230 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N102 | N107 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B231 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N107 | N112 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B232 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N112 | N117 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B233 | CS4 - HEA100 | 1,303 | Čára | N117 | N122 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B234 | CS4 - HEA100 | 1,303 | Čára | N122 | N58 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B235 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N83 | N88 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B236 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N88 | N93 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B237 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N93 | N98 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B238 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N98 | N103 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B239 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N103 | N108 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B240 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N108 | N113 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B241 | CS4 - HEA100 | 1,503 | Čára | N113 | N118 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B242 | CS4 - HEA100 | 1,303 | Čára | N118 | N123 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B243 | CS4 - HEA100 | 1,303 | Čára | N123 | N60 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B244 | CS1 - RO133X6.3 | 0,600 | Čára | N5 | N124 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B245 | CS3 - HEA140 | 0,508 | Čára | N134 | N135 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B246 | CS4 - HEA100 | 0,569 | Čára | N60 | N136 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B247 | CS4 - HEA100 | 0,479 | Čára | N58 | N137 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B248 | CS4 - HEA100 | 0,390 | Čára | N56 | N138 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B249 | CS4 - HEA100 | 0,300 | Čára | N48 | N139 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B250 | CS4 - HEA100 | 0,210 | Čára | N50 | N140 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B251 | CS4 - HEA100 | 0,121 | Čára | N52 | N134 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B253 | CS4 - HEA100 | 0,031 | Čára | N54 | N135 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B255 | CS3 - HEA140 | 0,178 | Čára | N135 | N27 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B256 | CS3 - HEA140 | 0,508 | Čára | N137 | N138 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B257 | CS3 - HEA140 | 0,178 | Čára | N124 | N136 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B258 | CS3 - HEA140 | 0,508 | Čára | N136 | N137 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B259 | CS3 - HEA140 | 0,508 | Čára | N138 | N139 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B260 | CS3 - HEA140 | 0,508 | Čára | N139 | N140 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B261 | CS3 - HEA140 | 0,508 | Čára | N140 | N134 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |
| B262 | CS5 - RO133X6.3 | 1,500 | Čára | N124 | N141 | sloup (100) | standard | Vrstva1 |
| B264 | CS5 - RO133X6.3 | 1,503 | Čára | N8 | N22 | nosník (80) | standard | Vrstva1 |

4.12. Uzel

| Jméno | Souř. X [m] | Souř. Y [m] | Souř. Z [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| N3 | 12,000 | 0,000 | 0,750 |
| N5 | 14,600 | 0,000 | 0,912 |
| N7 | 12,000 | 0,000 | 2,250 |
| N8 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
| N9 | 10,500 | 0,000 | 0,656 |
| N10 | 10,500 | 0,000 | 2,156 |
| N11 | 9,000 | 0,000 | 0,563 |
| N12 | 9,000 | 0,000 | 2,063 |
| N13 | 7,500 | 0,000 | 0,469 |
| N14 | 7,500 | 0,000 | 1,969 |
| N15 | 6,000 | 0,000 | 0,375 |
| N16 | 6,000 | 0,000 | 1,875 |
| N17 | 4,500 | 0,000 | 0,281 |
| N18 | 4,500 | 0,000 | 1,781 |
| N19 | 3,000 | 0,000 | 0,188 |
| N20 | 3,000 | 0,000 | 1,688 |
| N21 | 1,500 | 0,000 | 0,094 |
| N22 | 1,500 | 0,000 | 1,594 |
| N23 | 13,300 | 0,000 | 0,831 |
| N24 | 13,300 | 0,000 | 2,331 |
| N25 | 0,000 | 3,350 | 0,000 |
| N26 | 12,000 | 3,350 | 0,750 |
| N27 | 14,600 | 3,350 | 0,912 |
| N28 | 14,600 | 3,350 | 2,413 |
| N29 | 12,000 | 3,350 | 2,250 |
| N30 | 0,000 | 3,350 | 1,500 |
| N31 | 10,500 | 3,350 | 0,656 |
| N32 | 10,500 | 3,350 | 2,156 |
| N33 | 9,000 | 3,350 | 0,563 |
| N34 | 9,000 | 3,350 | 2,063 |
| N35 | 7,500 | 3,350 | 0,469 |
| N36 | 7,500 | 3,350 | 1,969 |
| N37 | 6,000 | 3,350 | 0,375 |
| N38 | 6,000 | 3,350 | 1,875 |
| N39 | 4,500 | 3,350 | 0,281 |
| N40 | 4,500 | 3,350 | 1,781 |
| N41 | 3,000 | 3,350 | 0,188 |
| N42 | 3,000 | 3,350 | 1,688 |
| N43 | 1,500 | 3,350 | 0,094 |
| N44 | 1,500 | 3,350 | 1,594 |
| N45 | 13,300 | 3,350 | 0,831 |
| N46 | 13,300 | 3,350 | 2,331 |
| N47 | 0,000 | 1,675 | 0,000 |
| N48 | 14,600 | 1,675 | 0,912 |
| N49 | 0,000 | 2,175 | 0,000 |
| N50 | 14,600 | 2,175 | 0,912 |
| N51 | 0,000 | 2,675 | 0,000 |
| N52 | 14,600 | 2,675 | 0,912 |
| N53 | 0,000 | 3,175 | 0,000 |
| N54 | 14,600 | 3,175 | 0,912 |
| N55 | 0,000 | 1,175 | 0,000 |
| N56 | 14,600 | 1,175 | 0,912 |
| N57 | 0,000 | 0,675 | 0,000 |
| N58 | 14,600 | 0,675 | 0,912 |
| N59 | 0,000 | 0,175 | 0,000 |
| N60 | 14,600 | 0,175 | 0,912 |
| N61 | 1,500 | 1,675 | 0,094 |
| N62 | 1,500 | 2,175 | 0,094 |
| N63 | 3,000 | 1,675 | 0,188 |
| N64 | 3,000 | 2,175 | 0,188 |
| N65 | 4,500 | 1,675 | 0,281 |
| N66 | 4,500 | 2,175 | 0,281 |
| N67 | 6,000 | 1,675 | 0,375 |
| N68 | 6,000 | 2,175 | 0,375 |
| N69 | 7,500 | 1,675 | 0,469 |
| N70 | 7,500 | 2,175 | 0,469 |
| N71 | 9,000 | 1,675 | 0,563 |
| N72 | 9,000 | 2,175 | 0,563 |
| N73 | 10,500 | 1,675 | 0,656 |
| N74 | 10,500 | 2,175 | 0,656 |
| N75 | 12,000 | 1,675 | 0,750 |
| N76 | 12,000 | 2,175 | 0,750 |
| N77 | 13,300 | 1,675 | 0,831 |
| N78 | 13,300 | 2,175 | 0,831 |
| N79 | 1,500 | 2,675 | 0,094 |
| N80 | 1,500 | 3,175 | 0,094 |
| N81 | 1,500 | 1,175 | 0,094 |
| N82 | 1,500 | 0,675 | 0,094 |
| N83 | 1,500 | 0,175 | 0,094 |
| N84 | 3,000 | 2,675 | 0,188 |
| N85 | 3,000 | 3,175 | 0,188 |
| N86 | 3,000 | 1,175 | 0,188 |
| N87 | 3,000 | 0,675 | 0,188 |
| N88 | 3,000 | 0,175 | 0,188 |
| N89 | 4,500 | 2,675 | 0,281 |
| N90 | 4,500 | 3,175 | 0,281 |
| N91 | 4,500 | 1,175 | 0,281 |
| N92 | 4,500 | 0,675 | 0,281 |
| N93 | 4,500 | 0,175 | 0,281 |
| N94 | 6,000 | 2,675 | 0,375 |
| N95 | 6,000 | 3,175 | 0,375 |
| N96 | 6,000 | 1,175 | 0,375 |
| N97 | 6,000 | 0,675 | 0,375 |
| N98 | 6,000 | 0,175 | 0,375 |
| N99 | 7,500 | 2,675 | 0,469 |
| N100 | 7,500 | 3,175 | 0,469 |
| N101 | 7,500 | 1,175 | 0,469 |
| N102 | 7,500 | 0,675 | 0,469 |
| N103 | 7,500 | 0,175 | 0,469 |
| N104 | 9,000 | 2,675 | 0,563 |
| N105 | 9,000 | 3,175 | 0,563 |
| N106 | 9,000 | 1,175 | 0,563 |
| N107 | 9,000 | 0,675 | 0,563 |
| N108 | 9,000 | 0,175 | 0,563 |
| N109 | 10,500 | 2,675 | 0,656 |
| N110 | 10,500 | 3,175 | 0,656 |
| N111 | 10,500 | 1,175 | 0,656 |
| N112 | 10,500 | 0,675 | 0,656 |
| N113 | 10,500 | 0,175 | 0,656 |
| N114 | 12,000 | 2,675 | 0,750 |
| N115 | 12,000 | 3,175 | 0,750 |
| N116 | 12,000 | 1,175 | 0,750 |
| N117 | 12,000 | 0,675 | 0,750 |
| N118 | 12,000 | 0,175 | 0,750 |
| N119 | 13,300 | 2,675 | 0,831 |
| N120 | 13,300 | 3,175 | 0,831 |
| N121 | 13,300 | 1,175 | 0,831 |
| N122 | 13,300 | 0,675 | 0,831 |
| N123 | 13,300 | 0,175 | 0,831 |
| N124 | 15,200 | 0,000 | 0,912 |
| N134 | 14,721 | 2,675 | 0,912 |
| N135 | 14,631 | 3,175 | 0,912 |
| N136 | 15,169 | 0,175 | 0,912 |
| N137 | 15,079 | 0,675 | 0,912 |
| N138 | 14,990 | 1,175 | 0,912 |
| N139 | 14,900 | 1,675 | 0,912 |
| N140 | 14,810 | 2,175 | 0,912 |
| N141 | 15,200 | 0,000 | 2,413 |

4.13. Skupiny zatížení

| Jméno | Zatížení | Vztah | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| LG1 | Stálé |  |  |
| LG2 | Nahodilé | Standard | Kat A : obytné |
| LG3 | Nahodilé | Standard | Kat G : vozidlo >30kN |
| LG4 | Nahodilé | Standard | Kat G : vozidlo >30kN |
| LG5 | Nahodilé | Výběrová | Vítr |
| LG6 | Zemětřesení | Výběrová |  |
| LG7 | Nahodilé | Výběrová | Teplota |
| LG8 | Nahodilé | Výběrová | Kat A : obytné |
| LG9 | Nahodilé | Výběrová | Kat A : obytné |

4.14. Kombinace

| Jméno | Popis | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO1 |  | EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B | LC1 - VL.TÍHA LC2 - STÁLÉ LC3 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VLEVO LC4 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VPRAVO LC5 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KP LC6 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KL LC7 - VOD X-UŽITNÉ 1 LC9 - VOD-ZÁBRADLÍ LC10 - VÍTR Y LC11 - TEPLOTA LC12 - TEPLOTA | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |
| CO4 |  | EN-MSP char. | LC1 - VL.TÍHA LC2 - STÁLÉ LC3 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VLEVO LC4 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VPRAVO LC5 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KP LC6 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KL LC7 - VOD X-UŽITNÉ 1 LC9 - VOD-ZÁBRADLÍ LC10 - VÍTR Y LC11 - TEPLOTA LC12 - TEPLOTA | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |
| CO8 | SEISMIC | EN-seismické | LC1 - VL.TÍHA LC2 - STÁLÉ LC3 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VLEVO LC4 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VPRAVO LC5 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KP LC6 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KL LC11 - TEPLOTA LC12 - TEPLOTA LC13 - SEISMIK X LC14 - SEISMIK Y LC15 - SEISMIK XY LC16 - SEISMIK Z | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |
| CO02 |  | EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B | LC1 - VL.TÍHA LC2 - STÁLÉ LC3 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VLEVO LC4 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VPRAVO LC5 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KP LC6 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KL LC10 - VÍTR Y LC11 - TEPLOTA LC12 - TEPLOTA LC9 - VOD-ZÁBRADLÍ LC8 - VOD X -UŽITNÉ2 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |
| MIMOŘÁDNÉ 1 |  | Lineární - únosnost | LC1 - VL.TÍHA LC2 - STÁLÉ LC32 - VOD X (VOZIDLO)2 LC33 - SVIS (VOZIDLO)1 | 1,35 1,35 1,00 1,00 |
| MIMOŘÁDNÉ 2 |  | Lineární - únosnost | LC1 - VL.TÍHA LC2 - STÁLÉ LC32 - VOD X (VOZIDLO)2 LC34 - SVIS (VOZIDLO)2 | 1,35 1,35 1,00 1,00 |
| MIMOŘÁDNÉ 3 |  | Lineární - únosnost | LC1 - VL.TÍHA LC2 - STÁLÉ LC32 - VOD X (VOZIDLO)2 LC35 - SVIS (VOZIDLO)3 | 1,35 1,35 1,00 1,00 |
| MIMOŘÁDNÉ 4 |  | Lineární - únosnost | LC1 - VL.TÍHA LC2 - STÁLÉ LC32 - VOD X (VOZIDLO)2 LC36 - SVIS (VOZIDLO)4 | 1,35 1,35 1,00 1,00 |
| MIMOŘÁDNÉ 5 |  | Lineární - únosnost | LC1 - VL.TÍHA LC2 - STÁLÉ LC32 - VOD X (VOZIDLO)2 LC37 - SVIS (VOZIDLO)5 | 1,35 1,35 1,00 1,00 |
| MIMOŘÁDNÉ 6 |  | Lineární - únosnost | LC1 - VL.TÍHA LC2 - STÁLÉ LC31 - VOD X (VOZIDLO)1 LC38 - SVIS (VOZIDLO)1K | 1,35 1,35 1,00 1,00 |
| MIMOŘÁDNÉ 7 |  | Lineární - únosnost | LC1 - VL.TÍHA LC2 - STÁLÉ LC31 - VOD X (VOZIDLO)1 LC39 - SVIS (VOZIDLO)2K | 1,35 1,35 1,00 1,00 |
| MIMOŘÁDNÉ 8 |  | Lineární - únosnost | LC1 - VL.TÍHA LC2 - STÁLÉ LC31 - VOD X (VOZIDLO)1 LC40 - SVIS (VOZIDLO)3K | 1,35 1,35 1,00 1,00 |
| MIMOŘÁDNÉ 9 |  | Lineární - únosnost | LC1 - VL.TÍHA LC2 - STÁLÉ LC31 - VOD X (VOZIDLO)1 LC41 - SVIS (VOZIDLO)4K | 1,35 1,35 1,00 1,00 |
| MIMOŘÁDNÉ 10 |  | Lineární - únosnost | LC1 - VL.TÍHA LC2 - STÁLÉ LC31 - VOD X (VOZIDLO)1 LC42 - SVIS (VOZIDLO)5K | 1,35 1,35 1,00 1,00 |
| CO05 |  | EN-MSP char. | LC1 - VL.TÍHA LC2 - STÁLÉ LC3 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VLEVO LC4 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VPRAVO LC5 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KP LC6 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KL LC8 - VOD X -UŽITNÉ2 LC9 - VOD-ZÁBRADLÍ LC10 - VÍTR Y LC11 - TEPLOTA LC12 - TEPLOTA | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |
| CO1A |  | EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B | LC1 - VL.TÍHA LC2 - STÁLÉ LC3 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VLEVO LC4 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VPRAVO LC5 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KP LC6 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KL LC7 - VOD X-UŽITNÉ 1 LC9 - VOD-ZÁBRADLÍ LC10 - VÍTR Y LC11 - TEPLOTA LC12 - TEPLOTA | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |
| CO02A |  | EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B | LC1 - VL.TÍHA LC2 - STÁLÉ LC3 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VLEVO LC4 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VPRAVO LC5 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KP LC6 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KL LC8 - VOD X -UŽITNÉ2 LC9 - VOD-ZÁBRADLÍ LC10 - VÍTR Y LC11 - TEPLOTA LC12 - TEPLOTA | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |
| CO04A |  | EN-MSP char. | LC1 - VL.TÍHA LC2 - STÁLÉ LC3 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VLEVO LC4 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VPRAVO LC5 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KP LC6 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KL LC7 - VOD X-UŽITNÉ 1 LC9 - VOD-ZÁBRADLÍ LC10 - VÍTR Y LC11 - TEPLOTA LC12 - TEPLOTA | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |
| CO05A |  | EN-MSP char. | LC1 - VL.TÍHA LC2 - STÁLÉ LC3 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VLEVO LC4 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VPRAVO LC5 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KP LC6 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KL LC8 - VOD X -UŽITNÉ2 LC9 - VOD-ZÁBRADLÍ LC10 - VÍTR Y LC11 - TEPLOTA LC12 - TEPLOTA | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |
| CO08A | SEISMIC | EN-seismické | LC1 - VL.TÍHA LC2 - STÁLÉ LC3 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VLEVO LC4 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VPRAVO LC5 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KP LC6 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KL LC11 - TEPLOTA LC12 - TEPLOTA LC13 - SEISMIK X LC14 - SEISMIK Y LC15 - SEISMIK XY LC16 - SEISMIK Z | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |
| CO08A1 | HEA100 | Lineární - únosnost | LC1 - VL.TÍHA LC2 - STÁLÉ LC43 - 40+20 kN | 1,00 1,00 1,00 |

4.15. Skupiny hmot

| Jméno | Zatěžovací stav |
| --- | --- |
| MG1 | LC1 - VL.TÍHA |
| MG2 | LC2 - STÁLÉ |
| MG3 | LC3 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VLEVO |
| MG4 | LC4 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - VPRAVO |
| MG5 | LC5 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KP |
| MG6 | LC6 - UŽITNÉ 5,0kN/m2 - KL |

4.16. Kombinace skupin hmot

| Jméno typu | Jméno | Skupina hmot | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- |
| Kombinace skupiny hmot | CM1 | MG1 MG2 | 1,00 1,00 |
| Kombinace skupiny hmot | CM4 | MG1 MG2 | 1,00 1,00 |
| Kombinace skupiny hmot | CM5 | MG1 MG2 MG3 MG4 MG5 MG6 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/1 - 5,41 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/2 - 7,79 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/3 - 9,31 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/4 - 11,13 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/5 - 11,56 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/6 - 12,53 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/7 - 12,66 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/8 - 15,91 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/9 - 15,99 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/10 - 16,57 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/11 - 17,81 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/12 - 19,17 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/13 - 19,55 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/14 - 19,77 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/15 - 22,14 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/16 - 23,35 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/17 - 23,97 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/18 - 24,64 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/19 - 25,12 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/20 - 26,28 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/21 - 27,99 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/22 - 28,67 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/23 - 30,08 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/24 - 30,73 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM1/25 - 31,69 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/1 - 5,41 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/2 - 7,79 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/3 - 9,31 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/4 - 11,13 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/5 - 11,56 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/6 - 12,53 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/7 - 12,66 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/8 - 15,91 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/9 - 15,99 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/10 - 16,57 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/11 - 17,81 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/12 - 19,17 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/13 - 19,55 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/14 - 19,77 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/15 - 22,14 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/16 - 23,35 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/17 - 23,97 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/18 - 24,64 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/19 - 25,12 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/20 - 26,28 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/21 - 27,99 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/22 - 28,67 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/23 - 30,08 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/24 - 30,73 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM4/25 - 31,69 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/1 - 3,03 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/2 - 4,37 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/3 - 5,06 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/4 - 6,47 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/5 - 6,48 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/6 - 7,05 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/7 - 7,12 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/8 - 8,56 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/9 - 9,92 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/10 - 10,15 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/11 - 11,19 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/12 - 11,84 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/13 - 13,65 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/14 - 13,70 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/15 - 14,79 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/16 - 16,10 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/17 - 16,12 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/18 - 16,82 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/19 - 16,89 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/20 - 17,31 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/21 - 19,08 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/22 - 19,18 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/23 - 19,45 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/24 - 19,50 |  |  |
| Kombinace skupiny hmot | CM5/25 - 19,63 |  |  |

4.17.Skupiny výsledků

| Jméno | Výpis |
| --- | --- |
| Všechny MSU | CO1 - EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B CO1A - EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B CO02 - EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B CO02A - EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B |
| Všechny MSP | CO4 - EN-MSP char. CO05 - EN-MSP char. CO04A - EN-MSP char. CO05A - EN-MSP char. |
| Vše MSÚ+MSP | CO1 - EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B CO8 - EN-seismické CO02 - EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B MIMOŘÁDNÉ 1 - Lineární - únosnost MIMOŘÁDNÉ 2 - Lineární - únosnost MIMOŘÁDNÉ 3 - Lineární - únosnost MIMOŘÁDNÉ 4 - Lineární - únosnost MIMOŘÁDNÉ 5 - Lineární - únosnost MIMOŘÁDNÉ 6 - Lineární - únosnost MIMOŘÁDNÉ 7 - Lineární - únosnost MIMOŘÁDNÉ 8 - Lineární - únosnost MIMOŘÁDNÉ 9 - Lineární - únosnost MIMOŘÁDNÉ 10 - Lineární - únosnost CO1A - EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B CO02A - EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B CO08A - EN-seismické CO08A1 - Lineární - únosnost CO4 - EN-MSP char. CO05 - EN-MSP char. CO04A - EN-MSP char. CO05A - EN-MSP char. |
| VSE_MSU | CO1 - EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B CO8 - EN-seismické CO02 - EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B MIMOŘÁDNÉ 1 - Lineární - únosnost MIMOŘÁDNÉ 2 - Lineární - únosnost MIMOŘÁDNÉ 3 - Lineární - únosnost MIMOŘÁDNÉ 4 - Lineární - únosnost MIMOŘÁDNÉ 5 - Lineární - únosnost MIMOŘÁDNÉ 6 - Lineární - únosnost MIMOŘÁDNÉ 7 - Lineární - únosnost MIMOŘÁDNÉ 8 - Lineární - únosnost MIMOŘÁDNÉ 9 - Lineární - únosnost MIMOŘÁDNÉ 10 - Lineární - únosnost CO1A - EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B CO02A - EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B CO08A - EN-seismické CO08A1 - Lineární - únosnost |

4.18. Klíč kombinace

| Jméno | Popis kombinací |
| --- | --- |
| 1 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC32*1.00 +LC33*1.00 |
| 2 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.05 +LC4*1.05 +LC11*0.90 +LC7*-1.50 |
| 3 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*1.05 +LC6*1.05 +LC10*1.50 +LC12*0.90 +LC9*1.05 +LC7*1.05 |
| 4 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.30 +LC4*0.30 +LC14*1.00 |
| 5 | LC1*1.15 +LC2*1.15 +LC3*1.50 +LC4*1.50 +LC11*0.90 +LC7*-1.05 |
| 6 | LC1*1.00 +LC2*1.00 |
| 7 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC31*1.00 +LC39*1.00 |
| 8 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC31*1.00 +LC41*1.00 |
| 9 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC16*-1.00 |
| 10 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC31*1.00 +LC38*1.00 |
| 11 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.05 +LC5*1.05 +LC10*1.50 +LC11*0.90 +LC9*1.05 +LC7*-1.05 |
| 12 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC10*1.50 +LC11*0.90 +LC9*1.05 +LC8*1.05 |
| 13 | LC1*1.15 +LC2*1.15 +LC3*1.50 +LC4*1.50 +LC5*1.50 +LC6*1.50 +LC12*0.90 +LC8*-1.05 |
| 14 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC4*0.70 +LC10*0.60 +LC12*1.00 +LC9*0.70 +LC7*-0.70 |
| 15 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.70 +LC4*0.70 +LC11*1.00 +LC7*0.70 |
| 16 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC4*1.00 +LC5*1.00 +LC12*0.60 +LC8*0.70 |
| 17 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC4*1.00 +LC6*1.00 +LC10*0.60 +LC12*0.60 +LC9*0.70 +LC8*-0.70 |
| 18 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC4*1.00 +LC10*0.60 +LC11*0.60 +LC7*0.70 |
| 19 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC4*1.00 +LC12*0.60 +LC8*0.70 |
| 20 | LC1*1.15 +LC2*1.15 +LC3*1.05 +LC4*1.05 +LC5*1.05 +LC6*1.05 +LC10*1.50 +LC12*0.90 +LC9*1.05 +LC7*-1.05 |
| 21 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC31*1.00 +LC42*1.00 |
| 22 | LC1*1.15 +LC2*1.15 +LC3*1.05 +LC4*1.05 +LC10*1.50 +LC12*0.90 +LC9*1.05 +LC7*1.05 |
| 23 | LC1*1.15 +LC2*1.15 +LC3*1.05 +LC4*1.05 +LC5*1.05 +LC6*1.05 +LC10*1.50 +LC11*0.90 +LC9*1.05 +LC7*-1.05 |
| 24 | LC1*1.15 +LC2*1.15 +LC3*1.50 +LC4*1.50 +LC5*1.50 +LC6*1.50 +LC10*0.90 +LC11*0.90 +LC9*1.05 +LC7*1.05 |
| 25 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC32*1.00 +LC34*1.00 |
| 26 | LC1*1.15 +LC2*1.15 +LC3*1.50 +LC4*1.50 +LC10*0.90 +LC11*0.90 +LC9*1.05 +LC8*-1.05 |
| 27 | LC1*1.15 +LC2*1.15 +LC3*1.05 +LC4*1.05 +LC5*1.05 +LC10*1.50 +LC11*0.90 +LC9*1.05 +LC7*-1.05 |
| 28 | LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC32*1.00 +LC37*1.00 |
| 29 | LC1*1.15 +LC2*1.15 +LC3*1.50 +LC4*1.50 +LC10*0.90 +LC12*0.90 +LC9*1.05 +LC7*-1.05 |
| 30 | LC1*1.15 +LC2*1.15 +LC3*1.50 +LC4*1.50 +LC10*0.90 +LC12*0.90 +LC9*1.05 +LC8*1.05 |
| 31 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.30 +LC4*0.30 +LC14*-1.00 |
| 32 | LC1*1.15 +LC2*1.15 +LC3*1.05 +LC4*1.05 +LC10*1.50 +LC11*0.90 +LC9*1.05 +LC7*-1.05 |
| 33 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC43*1.00 |
| 34 | LC1*1.15 +LC2*1.15 +LC3*1.05 +LC4*1.05 +LC10*0.90 +LC12*1.50 +LC9*1.05 +LC8*-1.05 |
| 35 | LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC5*1.05 +LC6*1.05 +LC11*1.50 +LC8*1.05 |

4.19. Podpory v uzlu

| Jméno | Uzel | Systém | Typ | X | Y | Z | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1 | N1 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn2 | N25 | GSS | Standard | Volný | Volný | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn4 | N26 | GSS | Standard | Volný | Volný | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn5 | N3 | GSS | Standard | Volný | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |

4.20. Vlastní frekvence

| N | f [Hz] | omega [1/sec] | omega^2 [1/sec^2] | T [sec] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kombinace hmot : CM1 |  |  |  |  |
| 1 | 5,41 | 34,02 | 1157,10 | 0,18 |
| 2 | 7,79 | 48,97 | 2398,21 | 0,13 |
| 3 | 9,31 | 58,47 | 3418,16 | 0,11 |
| 4 | 11,13 | 69,92 | 4888,93 | 0,09 |
| 5 | 11,56 | 72,64 | 5276,32 | 0,09 |
| 6 | 12,53 | 78,75 | 6202,04 | 0,08 |
| 7 | 12,66 | 79,53 | 6325,78 | 0,08 |
| 8 | 15,91 | 99,95 | 9990,12 | 0,06 |
| 9 | 15,99 | 100,49 | 10097,97 | 0,06 |
| 10 | 16,57 | 104,08 | 10832,81 | 0,06 |
| 11 | 17,81 | 111,87 | 12514,86 | 0,06 |
| 12 | 19,17 | 120,42 | 14500,86 | 0,05 |
| 13 | 19,55 | 122,84 | 15089,16 | 0,05 |
| 14 | 19,77 | 124,21 | 15427,96 | 0,05 |
| 15 | 22,14 | 139,12 | 19355,49 | 0,05 |
| 16 | 23,35 | 146,70 | 21519,96 | 0,04 |
| 17 | 23,97 | 150,63 | 22690,12 | 0,04 |
| 18 | 24,64 | 154,81 | 23966,07 | 0,04 |
| 19 | 25,12 | 157,83 | 24911,86 | 0,04 |
| 20 | 26,28 | 165,10 | 27257,35 | 0,04 |
| 21 | 27,99 | 175,83 | 30917,04 | 0,04 |
| 22 | 28,67 | 180,14 | 32449,53 | 0,03 |
| 23 | 30,08 | 189,02 | 35727,66 | 0,03 |
| 24 | 30,73 | 193,08 | 37280,15 | 0,03 |
| 25 | 31,69 | 199,08 | 39633,03 | 0,03 |
| Kombinace hmot : CM5 |  |  |  |  |
| 1 | 3,03 | 19,01 | 361,47 | 0,33 |
| 2 | 4,37 | 27,47 | 754,38 | 0,23 |
| 3 | 5,06 | 31,79 | 1010,67 | 0,20 |
| 4 | 6,47 | 40,64 | 1651,50 | 0,15 |
| 5 | 6,48 | 40,74 | 1660,15 | 0,15 |
| 6 | 7,05 | 44,31 | 1963,07 | 0,14 |
| 7 | 7,12 | 44,73 | 2000,51 | 0,14 |
| 8 | 8,56 | 53,76 | 2890,35 | 0,12 |
| 9 | 9,92 | 62,33 | 3884,82 | 0,10 |
| 10 | 10,15 | 63,76 | 4065,70 | 0,10 |
| 11 | 11,19 | 70,31 | 4943,61 | 0,09 |
| 12 | 11,84 | 74,39 | 5533,81 | 0,08 |
| 13 | 13,65 | 85,76 | 7354,84 | 0,07 |
| 14 | 13,70 | 86,07 | 7408,45 | 0,07 |
| 15 | 14,79 | 92,94 | 8637,85 | 0,07 |
| 16 | 16,10 | 101,13 | 10227,50 | 0,06 |
| 17 | 16,12 | 101,29 | 10259,31 | 0,06 |
| 18 | 16,82 | 105,71 | 11174,21 | 0,06 |
| 19 | 16,89 | 106,15 | 11267,16 | 0,06 |
| 20 | 17,31 | 108,76 | 11829,65 | 0,06 |
| 21 | 19,08 | 119,86 | 14366,40 | 0,05 |
| 22 | 19,18 | 120,52 | 14524,70 | 0,05 |
| 23 | 19,45 | 122,21 | 14935,76 | 0,05 |
| 24 | 19,50 | 122,55 | 15017,41 | 0,05 |
| 25 | 19,63 | 123,35 | 15215,33 | 0,05 |

4.21 Protokol o výpočtu

Protokol o výpočtu

Protokol o výpočtu. Lineární výpočet Počet 2D prvků Počet 1D prvků Počet uzlů sítě Počet rovnic 0 278 159 954 Zatěžovací stavy LC1 LC2 LC3 LC4 LC5 LC6 LC10 LC31 LC32 LC33 LC34 LC35 LC36 LC37 LC38 LC39 LC40 LC41 LC42 LC43 LC11 LC12 LC44 LC9 LC7 LC8 Spuštění výpočtu 05.10.2012 19:39 Konec výpočtu 05.10.2012 19:39 Suma zatížení a reakcí. [kN] X Y Z Zatěžovací stav LC1 zatížení 0.0 0.0 -48.3 reakce v uzlech 0.0 0.0 48.3 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC2 zatížení 0.0 0.0 -51.2 reakce v uzlech 0.0 0.0 51.2 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC3 zatížení 0.0 0.0 -90.2 reakce v uzlech 0.0 0.0 90.2 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC4 zatížení 0.0 0.0 -90.2 reakce v uzlech 0.0 0.0 90.2 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC5 zatížení 0.0 0.0 -20.8 reakce v uzlech 0.0 0.0 20.8 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC6 zatížení 0.0 0.0 -22.8 reakce v uzlech 0.0 0.0 22.8 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC10 zatížení 0.0 35.5 0.0 reakce v uzlech 0.0 -35.5 0.0 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC31 zatížení 71.8 0.0 5.0 reakce v uzlech -71.8 0.0 -5.0 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC32 zatížení 71.8 0.0 5.0 reakce v uzlech -71.8 0.0 -5.0 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC33 zatížení 0.0 0.0 -120.0 reakce v uzlech 0.0 0.0 120.0 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC34 zatížení 0.0 0.0 -80.0 reakce v uzlech 0.0 0.0 80.0 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC35 zatížení 0.0 0.0 -120.0 reakce v uzlech 0.0 0.0 120.0 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC36 zatížení 0.0 0.0 -120.0 reakce v uzlech 0.0 0.0 120.0 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC37 zatížení 0.0 0.0 -120.0 reakce v uzlech 0.0 0.0 120.0 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC38 zatížení 0.0 0.0 -120.0 reakce v uzlech 0.0 0.0 120.0 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC39 zatížení 0.0 0.0 -80.0 reakce v uzlech 0.0 0.0 80.0 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC40 zatížení 0.0 0.0 -120.0 reakce v uzlech 0.0 0.0 120.0 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC41 zatížení 0.0 0.0 -120.0 reakce v uzlech 0.0 0.0 120.0 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC42 zatížení 0.0 0.0 -120.0 reakce v uzlech 0.0 0.0 120.0 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC43 zatížení 0.0 0.0 -120.0 reakce v uzlech 0.0 0.0 120.0 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC13 zatížení 0.0 0.0 0.0 reakce v uzlech 0.0 0.0 0.0 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC14 zatížení 0.0 0.0 0.0 reakce v uzlech 0.0 0.0 0.0 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC15 zatížení 0.0 0.0 0.0 reakce v uzlech 0.0 0.0 0.0 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC16 zatížení 0.0 0.0 0.0 ;;; reakce v uzlech 0.0 0.0 0.0 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC11 zatížení 0.0 0.0 0.0 reakce v uzlech 0.0 0.0 0.0 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC12 zatížení 0.0 0.0 0.0 reakce v uzlech 0.0 0.0 0.0 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC44 zatížení 0.0 0.0 -80.0 reakce v uzlech 0.0 0.0 80.0 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC9 zatížení 0.0 14.6 0.0 reakce v uzlech 0.0 -14.6 0.0 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC7 zatížení 22.4 0.0 1.6 reakce v uzlech -22.4 0.0 -1.6 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Zatěžovací stav LC8 zatížení 22.4 0.0 1.6 reakce v uzlech -22.4 0.0 -1.6 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 Dynamický zatěžovací stav: 21 : LC13 Režim Frek. [Hz] Poměr tlumení Souč. tlumení Sax [m/s^2] Say [m/s^2] Saz [m/s^2] G(j) Fx [kN] Fy [kN] Mx [kNm] My [kNm] 1 3.0260 0.0000 1.0000 1.5040 0.0000 0.0000 -0.0245 0.0522 -1.2303 0.5032 -0.0268 2 4.3715 0.0000 1.0000 1.5040 0.0000 0.0000 0.2826 30.2236 -5.3810 4.5038 -15.3625 3 5.0599 0.0000 1.0000 1.4942 0.0000 0.0000 0.0512 1.7931 -0.8075 0.6337 -0.9652 4 6.4680 0.0000 1.0000 1.2987 0.0000 0.0000 0.0239 1.2032 0.5650 0.4111 -0.5763 5 6.4850 0.0000 1.0000 1.2967 0.0000 0.0000 0.0097 0.2007 0.0731 0.0877 -0.1358 6 7.0518 0.0000 1.0000 1.2415 0.0000 0.0000 0.0424 5.5795 5.4295 -5.2864 -2.8283 7 7.1187 0.0000 1.0000 1.2358 0.0000 0.0000 0.0045 0.0651 0.0654 -0.0606 -0.0369 8 8.5567 0.0000 1.0000 1.1287 0.0000 0.0000 0.0004 0.0013 0.0007 -0.0009 -0.0020 9 9.9202 0.0000 1.0000 1.0567 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 -0.0000 -0.0001 0.0000 10 10.1485 0.0000 1.0000 1.0530 0.0000 0.0000 0.0008 0.0096 0.1618 -0.0825 -0.0047 11 11.1906 0.0000 1.0000 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 0.0249 -0.0215 0.0695 -0.0129 12 11.8398 0.0000 1.0000 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0003 -0.0004 0.0009 -0.0005 13 13.6496 0.0000 1.0000 1.0530 0.0000 0.0000 0.0006 0.0174 -0.0014 -0.0078 -0.0091 14 13.6992 0.0000 1.0000 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0002 0.0030 -0.0001 -0.0224 -0.0014 15 14.7923 0.0000 1.0000 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.2961 -0.0417 0.0456 -0.1496 16 16.0960 0.0000 1.0000 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0003 0.0098 -0.0217 0.1201 -0.0047 17 16.1210 0.0000 1.0000 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0005 0.0220 -0.0263 0.1566 -0.0089 18 16.8245 0.0000 1.0000 1.0530 0.0000 0.0000 0.0045 2.3618 -0.7984 0.0814 -1.0126 19 16.8943 0.0000 1.0000 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0026 0.7948 0.3969 0.0069 -0.3380 20 17.3109 0.0000 1.0000 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0011 0.1573 0.0206 0.0010 -0.0662 21 19.0769 0.0000 1.0000 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0005 0.0573 0.1829 -0.1159 -0.0252 22 19.1817 0.0000 1.0000 1.0530 0.0000 0.0000 0.0004 0.0269 0.0388 -0.0151 -0.0171 23 19.4512 0.0000 1.0000 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0002 0.0095 0.0109 -0.0052 -0.0061 24 19.5043 0.0000 1.0000 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0004 0.0366 0.0373 -0.0025 -0.0136 25 19.6324 0.0000 1.0000 1.0530 0.0000 0.0000 0.0001 0.0035 0.0144 -0.0157 -0.0013 Úroveň= 0.00 30.91 7.86 7.01 15.70 Dynamický zatěžovací stav: 22 : LC14 Režim Frek. [Hz] Poměr tlumení Souč. tlumení Sax [m/s^2] Say [m/s^2] Saz [m/s^2] G(j) Fx [kN] Fy [kN] Mx [kNm] My [kNm] 1 3.0260 0.0000 1.0000 0.0000 1.5040 0.0000 0.5777 -1.2303 28.9972 -11.8614 0.6328 2 4.3715 0.0000 1.0000 0.0000 1.5040 0.0000 -0.0503 -5.3810 0.9580 -0.8019 2.7351 3 5.0599 0.0000 1.0000 0.0000 1.4942 0.0000 -0.0231 -0.8075 0.3637 -0.2854 0.4347 4 6.4680 0.0000 1.0000 0.0000 1.2987 0.0000 0.0112 0.5650 0.2653 0.1931 -0.2706 5 6.4850 0.0000 1.0000 0.0000 1.2967 0.0000 0.0035 0.0731 0.0267 0.0320 -0.0495 6 7.0518 0.0000 1.0000 0.0000 1.2415 0.0000 0.0413 5.4295 5.2834 -5.1442 -2.7522 7 7.1187 0.0000 1.0000 0.0000 1.2358 0.0000 0.0045 0.0654 0.0657 -0.0608 -0.0371 8 8.5567 0.0000 1.0000 0.0000 1.1287 0.0000 0.0002 0.0007 0.0004 -0.0005 -0.0011 9 9.9202 0.0000 1.0000 0.0000 1.0567 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 10 10.1485 0.0000 1.0000 0.0000 1.0530 0.0000 0.0132 0.1618 2.7189 -1.3865 -0.0794 11 11.1906 0.0000 1.0000 0.0000 1.0530 0.0000 0.0009 -0.0215 0.0185 -0.0598 0.0111 12 11.8398 0.0000 1.0000 0.0000 1.0530 0.0000 0.0001 -0.0004 0.0005 -0.0012 0.0006 13 13.6496 0.0000 1.0000 0.0000 1.0530 0.0000 -0.0000 -0.0014 0.0001 0.0006 0.0007 14 13.6992 0.0000 1.0000 0.0000 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0008 0.0000 15 14.7923 0.0000 1.0000 0.0000 1.0530 0.0000 -0.0003 -0.0417 0.0059 -0.0064 0.0211 16 16.0960 0.0000 1.0000 0.0000 1.0530 0.0000 0.0007 -0.0217 0.0477 -0.2644 0.0104 17 16.1210 0.0000 1.0000 0.0000 1.0530 0.0000 0.0006 -0.0263 0.0315 -0.1876 0.0106 18 16.8245 0.0000 1.0000 0.0000 1.0530 0.0000 -0.0015 -0.7984 0.2699 -0.0275 0.3423 19 16.8943 0.0000 1.0000 0.0000 1.0530 0.0000 -0.0013 0.3969 0.1982 0.0034 -0.1688 20 17.3109 0.0000 1.0000 0.0000 1.0530 0.0000 -0.0001 0.0206 0.0027 0.0001 -0.0087 21 19.0769 0.0000 1.0000 0.0000 1.0530 0.0000 -0.0017 0.1829 0.5831 -0.3697 -0.0804 22 19.1817 0.0000 1.0000 0.0000 1.0530 0.0000 0.0005 0.0388 0.0559 -0.0218 -0.0247 23 19.4512 0.0000 1.0000 0.0000 1.0530 0.0000 -0.0002 0.0109 0.0124 -0.0059 -0.0070 24 19.5043 0.0000 1.0000 0.0000 1.0530 0.0000 -0.0004 0.0373 0.0380 -0.0025 -0.0139 25 19.6324 0.0000 1.0000 0.0000 1.0530 0.0000 0.0005 0.0144 0.0603 -0.0657 -0.0056 Úroveň= 0.00 7.86 29.63 13.04 3.99 Dynamický zatěžovací stav: 23 : LC15 Režim Frek. [Hz] Poměr tlumení Souč. tlumení Sax [m/s^2] Say [m/s^2] Saz [m/s^2] G(j) Fx [kN] Fy [kN] Mx [kNm] My [kNm] 1 3.0260 0.0000 1.0000 1.0530 1.0530 0.0000 0.3873 -0.8248 19.4406 -7.9522 0.4243 2 4.3715 0.0000 1.0000 1.0530 1.0530 0.0000 0.1626 17.3931 -3.0967 2.5919 -8.8408 3 5.0599 0.0000 1.0000 1.0461 1.0461 0.0000 0.0197 0.6899 -0.3107 0.2438 -0.3714 4 6.4680 0.0000 1.0000 0.9096 0.9096 0.0000 0.0246 1.2383 0.5815 0.4232 -0.5931 5 6.4850 0.0000 1.0000 0.9082 0.9082 0.0000 0.0093 0.1918 0.0699 0.0838 -0.1297 6 7.0518 0.0000 1.0000 0.8689 0.8689 0.0000 0.0585 7.7046 7.4974 -7.2999 -3.9055 7 7.1187 0.0000 1.0000 0.8649 0.8649 0.0000 0.0063 0.0914 0.0918 -0.0850 -0.0518 8 8.5567 0.0000 1.0000 0.7906 0.7906 0.0000 0.0004 0.0014 0.0007 -0.0010 -0.0021 9 9.9202 0.0000 1.0000 0.7396 0.7396 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0001 0.0000 10 10.1485 0.0000 1.0000 0.7370 0.7370 0.0000 0.0098 0.1200 2.0162 -1.0282 -0.0589 11 11.1906 0.0000 1.0000 0.7370 0.7370 0.0000 -0.0001 0.0024 -0.0021 0.0067 -0.0012 12 11.8398 0.0000 1.0000 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0001 -0.0002 0.0001 13 13.6496 0.0000 1.0000 0.7370 0.7370 0.0000 0.0004 0.0112 -0.0009 -0.0050 -0.0059 14 13.6992 0.0000 1.0000 0.7370 0.7370 0.0000 -0.0002 0.0020 -0.0001 -0.0151 -0.0009 15 14.7923 0.0000 1.0000 0.7370 0.7370 0.0000 0.0012 0.1780 -0.0251 0.0274 -0.0900 16 16.0960 0.0000 1.0000 0.7370 0.7370 0.0000 0.0003 -0.0083 0.0182 -0.1010 0.0040 17 16.1210 0.0000 1.0000 0.7370 0.7370 0.0000 0.0001 -0.0030 0.0036 -0.0217 0.0012 18 16.8245 0.0000 1.0000 0.7370 0.7370 0.0000 0.0021 1.0942 -0.3699 0.0377 -0.4691 19 16.8943 0.0000 1.0000 0.7370 0.7370 0.0000 -0.0027 0.8341 0.4166 0.0072 -0.3547 20 17.3109 0.0000 1.0000 0.7370 0.7370 0.0000 -0.0009 0.1245 0.0163 0.0008 -0.0524 21 19.0769 0.0000 1.0000 0.7370 0.7370 0.0000 -0.0016 0.1681 0.5361 -0.3399 -0.0739 22 19.1817 0.0000 1.0000 0.7370 0.7370 0.0000 0.0006 0.0460 0.0663 -0.0258 -0.0292 23 19.4512 0.0000 1.0000 0.7370 0.7370 0.0000 -0.0003 0.0143 0.0163 -0.0078 -0.0092 24 19.5043 0.0000 1.0000 0.7370 0.7370 0.0000 -0.0006 0.0517 0.0527 -0.0035 -0.0192 25 19.6324 0.0000 1.0000 0.7370 0.7370 0.0000 0.0005 0.0125 0.0523 -0.0570 -0.0049 Úroveň= 0.00 19.15 21.19 11.17 9.72 Dynamický zatěžovací stav: 24 : LC16 Režim Frek. [Hz] Poměr tlumení Souč. tlumení Sax [m/s^2] Say [m/s^2] Saz [m/s^2] G(j) Fx [kN] Fy [kN] Mx [kNm] My [kNm] 1 3.0260 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.5346 0.0003 -0.0007 0.0155 -0.0063 0.0003 2 4.3715 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.7714 -0.0440 -4.7105 0.8387 -0.7019 2.3943 3 5.0599 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.8935 0.1134 3.9695 -1.7877 1.4029 -2.1368 4 6.4680 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.1414 0.0214 1.0743 0.5045 0.3671 -0.5146 5 6.4850 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.1444 -0.0377 -0.7784 -0.2837 -0.3402 0.5265 6 7.0518 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.1770 0.0021 0.2752 0.2678 -0.2607 -0.1395 7 7.1187 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.1770 0.0329 0.4779 0.4801 -0.4444 -0.2709 8 8.5567 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.1770 0.0034 0.0104 0.0057 -0.0078 -0.0162 9 9.9202 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.1770 -0.0033 -0.0028 0.0003 0.0067 -0.0018 10 10.1485 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.1770 0.0000 0.0004 0.0075 -0.0038 -0.0002 11 11.1906 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.1770 -0.0000 0.0007 -0.0006 0.0019 -0.0004 12 11.8398 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.1770 0.0002 -0.0005 0.0007 -0.0017 0.0009 13 13.6496 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.1770 -0.0015 -0.0460 0.0037 0.0206 0.0242 14 13.6992 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.1770 -0.0002 0.0019 -0.0001 -0.0143 -0.0009 15 14.7923 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.1770 -0.0063 -0.9090 0.1280 -0.1400 0.4593 16 16.0960 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.1770 -0.0001 0.0020 -0.0044 0.0246 -0.0010 17 16.1210 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.1770 -0.0002 0.0086 -0.0104 0.0615 -0.0035 18 16.8245 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.1770 0.0020 1.0396 -0.3514 0.0358 -0.4457 19 16.8943 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.1770 -0.0011 0.3277 0.1637 0.0028 -0.1394 20 17.3109 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.1770 -0.0008 0.1159 0.0152 0.0007 -0.0488 21 19.0769 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.1770 -0.0009 0.0907 0.2893 -0.1835 -0.0399 22 19.1817 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.1770 -0.0017 -0.1214 -0.1751 0.0682 0.0772 23 19.4512 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.1770 0.0012 -0.0532 -0.0608 0.0291 0.0343 24 19.5043 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.1770 -0.0001 0.0071 0.0072 -0.0005 -0.0026 25 19.6324 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.1770 0.0002 0.0065 0.0270 -0.0295 -0.0025 Úroveň= 0.00 6.49 2.20 1.74 3.37

58.Protokol o výpočtu

Protokol o výpočtu

Výpočet vlastních tvarů Počet 2D prvků Počet 1D prvků Počet uzlů sítě Počet rovnic 0 278 159 954 Kombinace skupin hmot MK 1 CM1 Počet frekvencí 25 Metoda Lanczos Spuštění výpočtu 05.10.2012 19:39 Konec výpočtu 05.10.2012 19:40 Suma hmot [kg] X Y Z Kombinace skupin hmot 1 10100.05 10033.74 9926.24 Souč. participace tvaru Režim Omega Perioda Frek. [Hz] Wxi / Wxtot Wyi / Wytot Wzi / Wztot 1 34.0172 0.1847 5.4140 0.0010 0.5897 0.0000 2 48.9730 0.1283 7.7943 0.5882 0.0222 0.0207 3 58.4668 0.1075 9.3053 0.0077 0.0044 0.4247 4 69.9230 0.0899 11.1286 0.0001 0.0000 0.0141 5 72.6405 0.0865 11.5611 0.0191 0.0033 0.0002 6 78.7553 0.0798 12.5343 0.0980 0.1095 0.0010 7 79.5371 0.0790 12.6587 0.0336 0.0316 0.0000 8 99.9535 0.0629 15.9081 0.0000 0.0027 0.0110 9 100.4916 0.0625 15.9937 0.0001 0.0027 0.0465 10 104.0838 0.0604 16.5655 0.0000 0.0003 0.1257 11 111.8731 0.0562 17.8052 0.0006 0.0470 0.0004 12 120.4230 0.0522 19.1659 0.0027 0.0167 0.0006 13 122.8416 0.0511 19.5508 0.0000 0.0000 0.0103 14 124.2130 0.0506 19.7691 0.0002 0.0094 0.0003 15 139.1281 0.0452 22.1429 0.0031 0.0015 0.0027 16 146.7012 0.0428 23.3482 0.0000 0.0001 0.0259 17 150.6369 0.0417 23.9746 0.0001 0.0000 0.1007 18 154.8144 0.0406 24.6395 0.0003 0.0001 0.0240 19 157.8396 0.0398 25.1209 0.0001 0.0001 0.0008 20 165.1029 0.0381 26.2769 0.0029 0.0018 0.0034 21 175.8376 0.0357 27.9854 0.0002 0.0001 0.0035 22 180.1428 0.0349 28.6706 0.0030 0.0002 0.0058 23 189.0232 0.0332 30.0840 0.1285 0.0022 0.0038 24 193.0864 0.0325 30.7307 0.0023 0.0034 0.0005 25 199.0863 0.0316 31.6856 0.0002 0.0092 0.0001 0.8922 0.8580 0.8264 Výpočet vlastních tvarů Počet 2D prvků Počet 1D prvků Počet uzlů sítě Počet rovnic 0 278 159 954 Kombinace skupin hmot MK 3 CM5 Počet frekvencí 25 Metoda Lanczos Spuštění výpočtu 05.10.2012 19:40 Konec výpočtu 05.10.2012 19:40 Suma hmot [kg] X Y Z Kombinace skupin hmot 3 32926.49 32860.17 32752.68 Souč. participace tvaru Režim Omega Perioda Frek. [Hz] Wxi / Wxtot Wyi / Wytot Wzi / Wztot 1 19.0130 0.3305 3.0260 0.0011 0.5867 0.0000 2 27.4668 0.2288 4.3715 0.6103 0.0194 0.0567 3 31.7920 0.1976 5.0599 0.0364 0.0074 0.5021 4 40.6398 0.1546 6.4680 0.0281 0.0062 0.0292 5 40.7462 0.1542 6.4850 0.0047 0.0006 0.0913 6 44.3079 0.1418 7.0518 0.1365 0.1295 0.0004 7 44.7284 0.1405 7.1187 0.0016 0.0016 0.0955 8 53.7635 0.1169 8.5567 0.0000 0.0000 0.0021 9 62.3302 0.1008 9.9202 0.0000 0.0000 0.0036 10 63.7647 0.0985 10.1485 0.0003 0.0786 0.0000 11 70.3129 0.0894 11.1906 0.0007 0.0005 0.0000 12 74.3918 0.0845 11.8398 0.0000 0.0000 0.0000 13 85.7629 0.0733 13.6496 0.0005 0.0000 0.0028 14 86.0749 0.0730 13.6992 0.0001 0.0000 0.0000 15 92.9428 0.0676 14.7923 0.0085 0.0002 0.0648 16 101.1341 0.0621 16.0960 0.0003 0.0014 0.0000 17 101.2912 0.0620 16.1210 0.0006 0.0009 0.0001 18 105.7112 0.0594 16.8245 0.0681 0.0078 0.0106 19 106.1500 0.0592 16.8943 0.0229 0.0057 0.0031 20 108.7674 0.0578 17.3109 0.0045 0.0001 0.0020 21 119.8635 0.0524 19.0769 0.0017 0.0169 0.0033 22 120.5220 0.0521 19.1817 0.0008 0.0016 0.0127 23 122.2156 0.0514 19.4512 0.0003 0.0004 0.0069 24 122.5492 0.0513 19.5043 0.0011 0.0011 0.0000 25 123.3541 0.0509 19.6324 0.0001 0.0017 0.0003 0.9293 0.8684 0.8876 Seismicita Počet 2D prvků Počet 1D prvků Počet uzlů sítě 0 278 159 Hmoty ve výpočtu. Pouze participující hmoty. Výsledky se znaménky Ne Zatěžovací stav LC13 Kombinace skupin hmot CM5 Spuštění výpočtu 05.10.2012 19:39 Konec výpočtu 05.10.2012 19:39 Seismicita Počet 2D prvků Počet 1D prvků Počet uzlů sítě 0 278 159 Hmoty ve výpočtu. Pouze participující hmoty. Výsledky se znaménky Ne Zatěžovací stav LC14 Kombinace skupin hmot CM5 Spuštění výpočtu 05.10.2012 19:39 Konec výpočtu 05.10.2012 19:39 Seismicita Počet 2D prvků Počet 1D prvků Počet uzlů sítě 0 278 159 Hmoty ve výpočtu. Pouze participující hmoty. Výsledky se znaménky Ne Zatěžovací stav LC15 Kombinace skupin hmot CM5 Spuštění výpočtu 05.10.2012 19:39 Konec výpočtu 05.10.2012 19:39 Seismicita Počet 2D prvků Počet 1D prvků Počet uzlů sítě 0 278 159 Hmoty ve výpočtu. Pouze participující hmoty. Výsledky se znaménky Ne Zatěžovací stav LC16 Kombinace skupin hmot CM5 Spuštění výpočtu 05.10.2012 19:39 Konec výpočtu 05.10.2012 19:39

# 5. REAKCE

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC1

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC1 | 0,00 | 0,00 | 9,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC1 | 0,00 | 0,00 | 9,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC1 | 0,00 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC1 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC2

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC2 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC2 | 0,00 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC2 | 0,00 | 0,00 | 15,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC2 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC3

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC3 | 0,00 | 0,00 | 32,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC3 | 0,00 | 0,00 | 12,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC3 | 0,00 | 0,00 | 12,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC3 | 0,00 | 0,00 | 32,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC4

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC4 | 0,00 | 0,00 | 12,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC4 | 0,00 | 0,00 | 32,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC4 | 0,00 | 0,00 | 32,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC4 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC5

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC5 | 0,00 | 0,00 | -0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC5 | 0,00 | 0,00 | -1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC5 | 0,00 | 0,00 | 16,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC5 | 0,00 | 0,00 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC6

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC6 | 0,00 | 0,00 | -2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC6 | 0,00 | 0,00 | -0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC6 | 0,00 | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC6 | 0,00 | 0,00 | 18,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC7

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC7 | -22,45 | -4,54 | -1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC7 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC7 | 0,00 | 0,00 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC7 | 0,00 | 4,54 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC8

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC8 | -22,45 | -3,13 | -1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC8 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC8 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC8 | 0,00 | 3,13 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC9

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC9 | 0,00 | -5,73 | -2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC9 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC9 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC9 | 0,00 | -8,90 | -4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC10

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC10 | 0,00 | -13,66 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC10 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC10 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC10 | 0,00 | -21,80 | -5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC11

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC11 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC11 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC11 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC11 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

32.Reakce

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC12

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC12 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC12 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC12 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC12 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC13

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC13 | 30,91 | 5,83 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC13 | 0,00 | 0,00 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC13 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC13 | 0,00 | 12,53 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC14

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC14 | 7,86 | 15,27 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC14 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC14 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC14 | 0,00 | 15,17 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC15

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC15 | 19,15 | 10,82 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC15 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC15 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC15 | 0,00 | 13,89 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC16

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC16 | 6,49 | 1,93 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC16 | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC16 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC16 | 0,00 | 3,31 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC31

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC31 | -71,82 | -16,01 | -4,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC31 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC31 | 0,00 | 0,00 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC31 | 0,00 | 16,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC32

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC32 | -71,82 | -10,03 | -4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC32 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC32 | 0,00 | 0,00 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC32 | 0,00 | 10,03 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC33

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC33 | 0,00 | 0,00 | -10,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC33 | 0,00 | 0,00 | -8,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC33 | 0,00 | 0,00 | 68,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC33 | 0,00 | 0,00 | 70,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC34

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC34 | 0,00 | 0,00 | -10,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC34 | 0,00 | 0,00 | -9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC34 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC34 | 0,00 | 0,00 | 50,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC35

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC35 | 0,00 | 0,00 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC35 | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC35 | 0,00 | 0,00 | 54,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC35 | 0,00 | 0,00 | 55,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC36

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC36 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC36 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC36 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC36 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC37

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC37 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC37 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC37 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC37 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC38

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC38 | 0,00 | 0,00 | -4,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC38 | 0,00 | 0,00 | -13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC38 | 0,00 | 0,00 | 106,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC38 | 0,00 | 0,00 | 31,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC39

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC39 | 0,00 | 0,00 | -4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC39 | 0,00 | 0,00 | -13,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC39 | 0,00 | 0,00 | 75,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC39 | 0,00 | 0,00 | 22,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC40

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC40 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC40 | 0,00 | 0,00 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC40 | 0,00 | 0,00 | 85,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC40 | 0,00 | 0,00 | 24,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC41

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC41 | 0,00 | 0,00 | 24,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC41 | 0,00 | 0,00 | 85,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC41 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC41 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC42

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC42 | 0,00 | 0,00 | 13,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC42 | 0,00 | 0,00 | 46,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC42 | 0,00 | 0,00 | 46,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC42 | 0,00 | 0,00 | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC43

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC43 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC43 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC43 | 0,00 | 0,00 | 23,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC43 | 0,00 | 0,00 | 23,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC44

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | LC44 | 0,00 | 0,00 | -16,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | LC44 | 0,00 | 0,00 | -4,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | LC44 | 0,00 | 0,00 | 22,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | LC44 | 0,00 | 0,00 | 78,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Třída : VSE_MSU

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | MIMOŘÁDNÉ 1/1 | -71,82 | -10,03 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn1/N1 | CO1A/2 | 33,67 | 6,80 | 68,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn1/N1 | CO1/3 | -23,57 | -31,27 | 7,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn1/N1 | CO8/4 | 7,86 | 15,27 | 33,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn1/N1 | CO1A/5 | 23,57 | 4,76 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn1/N1 | CO1/6 | 0,00 | 0,00 | 19,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | CO1/6 | 0,00 | 0,00 | 19,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | MIMOŘÁDNÉ 7/7 | 0,00 | 0,00 | 12,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N25 | MIMOŘÁDNÉ 9/8 | 0,00 | 0,00 | 111,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | CO1/6 | 0,00 | 0,00 | 30,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | CO8/9 | 0,00 | 0,00 | 25,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N26 | MIMOŘÁDNÉ 6/10 | 0,00 | 0,00 | 146,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | CO1/6 | 0,00 | 0,00 | 30,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | CO1A/11 | 0,00 | -46,81 | 60,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | MIMOŘÁDNÉ 6/10 | 0,00 | 16,01 | 73,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | CO02/12 | 0,00 | -38,76 | 19,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N3 | CO02A/13 | 0,00 | -3,29 | 141,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 6. PŘEMÍSTĚNÍ UZLÚ – DEFORMACE PRUTŮ

Přemístění uzlů

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSP

| Uzel | Stav | Ux [mm] | Uy [mm] | Uz [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N28 | CO04A/14 | -8,7 | -1,1 | 0,7 |
| N27 | CO4/15 | 7,0 | 0,1 | 1,8 |
| N38 | CO05/16 | -0,2 | -11,1 | -5,8 |
| N16 | CO05A/17 | -1,1 | 14,2 | -5,1 |
| N67 | CO4/18 | 3,2 | 2,5 | -13,0 |
| N124 | CO05/19 | -3,3 | -1,2 | 2,9 |

Přemístění uzlů

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC11

| Uzel | Stav | Ux [mm] | Uy [mm] | Uz [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N47 | LC11 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| N141 | LC11 | 5,5 | 0,6 | 0,3 |
| N10 | LC11 | 3,8 | 0,0 | 0,5 |
| N32 | LC11 | 3,8 | 1,2 | 0,5 |
| N124 | LC11 | 5,3 | 0,8 | -0,2 |
| N28 | LC11 | 5,3 | 0,8 | 0,6 |

Přemístění uzlů

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Zatěžovací stavy : LC12

| Uzel | Stav | Ux [mm] | Uy [mm] | Uz [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N141 | LC12 | -7,4 | -0,8 | -0,4 |
| N47 | LC12 | 0,0 | -0,8 | 0,0 |
| N32 | LC12 | -5,1 | -1,6 | -0,7 |
| N10 | LC12 | -5,1 | 0,0 | -0,7 |
| N28 | LC12 | -7,1 | -1,0 | -0,8 |
| N124 | LC12 | -7,1 | -1,0 | 0,3 |

Konstrukce byla posouzena na mezní stav spolehlivosti – vyhoví.

# 7. VNITŘNÍ SÍLY NA PRUTECH

Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : VSE_MSU

Průřez : CS1 - RO133X6.3

| Prvek | Stav | dx [m] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B46 | CO1A/20 | 0,000 | -35,71 | -4,57 | 1,83 | 0,20 | -1,42 | 3,61 |
| B61 | MIMOŘÁDNÉ 10/21 | 1,503 | 122,84 | -2,29 | -1,00 | 1,42 | -0,28 | -2,04 |
| B24 | CO1/22 | 0,000 | 48,50 | -6,89 | 1,79 | 0,79 | -1,22 | 5,26 |
| B3 | CO1A/23 | 1,503 | 24,31 | 7,02 | -1,94 | 0,00 | -1,61 | 5,54 |
| B45 | CO1/24 | 1,503 | 25,91 | 1,34 | -2,79 | -0,08 | -2,33 | 0,98 |
| B46 | MIMOŘÁDNÉ 6/10 | 0,000 | -18,63 | 2,05 | 3,49 | -0,39 | -2,65 | -1,70 |
| B67 | MIMOŘÁDNÉ 2/25 | 0,000 | -20,66 | 0,87 | -0,08 | -4,11 | -0,02 | -0,47 |
| B26 | MIMOŘÁDNÉ 2/25 | 0,000 | -33,85 | -0,78 | 0,62 | 3,17 | -0,47 | 0,62 |
| B65 | CO02A/26 | 1,503 | 59,69 | 1,30 | 2,27 | -0,78 | 1,84 | 0,39 |
| B24 | CO1/22 | 1,503 | 48,52 | -5,54 | 1,45 | 0,79 | 1,22 | -4,08 |
| B3 | CO1A/27 | 1,503 | 33,61 | 6,99 | -1,73 | -0,43 | -1,35 | 5,54 |

Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : VSE_MSU

Průřez : CS2 - RO82.5X5.6

| Prvek | Stav | dx [m] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B76 | CO02/30 | 0,000 | -113,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B82 | MIMOŘÁDNÉ 10/21 | 2,189 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B35 | CO1/6 | 0,000 | -22,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : VSE_MSU

Průřez : CS3 - HEA140

| Prvek | Stav | dx [m] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B109 | CO8/31 | 0,000 | -14,39 | 5,39 | 2,90 | -0,01 | 0,42 | -2,78 |
| B165 | CO1A/23 | 0,000 | 35,22 | -18,11 | 16,34 | 0,01 | 1,74 | 3,97 |
| B158 | CO1A/32 | 0,000 | 0,22 | -33,10 | 15,72 | 0,01 | 0,41 | 7,55 |
| B109 | MIMOŘÁDNÉ 5/28 | 0,000 | 4,55 | 34,93 | 0,53 | -0,02 | 1,69 | -5,44 |
| B134 | MIMOŘÁDNÉ 10/21 | 0,175 | 3,04 | 1,81 | -79,57 | 0,00 | -7,84 | 1,31 |
| B136 | MIMOŘÁDNÉ 5/28 | 0,000 | 4,44 | 8,02 | 46,55 | 0,00 | 17,31 | -1,27 |
| B122 | CO08A1/33 | 0,000 | 1,77 | 0,59 | 21,18 | -0,05 | 9,86 | 0,53 |
| B118 | CO08A1/33 | 0,000 | 1,77 | -0,58 | -21,06 | 0,05 | 20,42 | 0,82 |
| B134 | MIMOŘÁDNÉ 5/28 | 0,175 | 3,88 | 0,07 | -40,93 | 0,00 | -10,62 | 0,12 |
| B90 | MIMOŘÁDNÉ 10/21 | 0,250 | 3,39 | 7,56 | 27,85 | 0,00 | 31,14 | 1,09 |
| B116 | CO1/22 | 0,000 | 0,19 | 32,40 | 12,34 | -0,01 | 1,43 | -7,52 |

Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : VSE_MSU

Průřez : CS4 - HEA100

| Prvek | Stav | dx [m] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B215 | MIMOŘÁDNÉ 7/7 | 0,000 | -32,74 | 0,73 | 1,40 | 0,00 | -1,29 | -0,51 |
| B211 | MIMOŘÁDNÉ 10/21 | 1,503 | 77,25 | -0,81 | -1,91 | 0,01 | -0,28 | -0,67 |
| B102 | CO1/22 | 0,000 | 5,57 | -4,00 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 3,03 |
| B232 | CO1A/32 | 0,000 | 1,40 | 3,61 | 2,37 | 0,00 | -0,34 | -2,70 |
| B218 | CO08A1/33 | 1,503 | 1,65 | -0,10 | -20,51 | 0,00 | -2,64 | -0,07 |
| B191 | CO08A1/33 | 0,000 | -0,89 | 0,09 | 20,41 | 0,00 | -2,56 | -0,08 |
| B253 | CO02A/34 | 0,000 | 0,75 | -1,57 | -0,50 | -0,06 | 0,00 | -0,97 |
| B253 | CO02/35 | 0,000 | -3,13 | 0,68 | -1,08 | 0,03 | 0,03 | 0,43 |
| B189 | MIMOŘÁDNÉ 1/1 | 0,000 | 0,78 | -0,47 | 2,53 | 0,00 | -2,91 | 0,38 |
| B191 | CO08A1/33 | 0,751 | -0,86 | 0,09 | 19,91 | 0,00 | 12,59 | 0,00 |
| B102 | CO1/22 | 1,503 | 5,89 | -4,00 | -2,67 | 0,00 | -0,20 | -2,97 |

Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : VSE_MSU

Průřez : CS5 - RO133X6.3

| Prvek | Stav | dx [m] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B71 | MIMOŘÁDNÉ 10/21 | 0,000 | -223,76 | 1,35 | 1,61 | -0,10 | -0,37 | 0,03 |
| B58 | MIMOŘÁDNÉ 6/10 | 1,503 | 117,16 | 0,54 | -1,95 | -0,77 | -1,87 | -0,04 |
| B48 | CO1A/23 | 0,000 | -3,94 | -4,16 | 0,59 | 0,12 | -0,44 | 5,62 |
| B12 | MIMOŘÁDNÉ 5/28 | 0,000 | 0,79 | 3,87 | 0,17 | -0,26 | -0,11 | -6,17 |
| B56 | CO1A/29 | 0,000 | 20,71 | -2,52 | -2,83 | 0,34 | 2,12 | 3,61 |
| B59 | MIMOŘÁDNÉ 6/10 | 0,000 | 115,96 | 0,51 | 3,25 | -0,78 | -2,53 | -0,85 |
| B262 | MIMOŘÁDNÉ 2/25 | 0,000 | -0,07 | 1,87 | -0,54 | -1,91 | 0,27 | -3,97 |
| B47 | MIMOŘÁDNÉ 2/25 | 0,000 | 0,29 | -2,90 | -1,41 | 2,00 | 1,32 | 5,12 |
| B50 | CO1/24 | 1,500 | 21,17 | -2,22 | 3,10 | 0,05 | 2,33 | 0,14 |
| B53 | MIMOŘÁDNÉ 5/28 | 0,000 | 0,97 | -3,86 | 0,16 | 0,07 | -0,10 | 6,20 |

# 8. POSUDEK PRUTŮ

Lineární výpočet, Extrém : Průřez

Výběr : Vše

Třída : VSE_MSU

| Stav | Prvek | css | mat | dx [m] | jed.posudek [-] | pevnost [-] | stab. posudek [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO1A/23 | B3 | CS1 - RO133X6.3 | S 235 | 1,503 | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
| MIMOŘÁDNÉ 10/21 | B71 | CS5 - RO133X6.3 | S 235 | 0,000 | 0,50 | 0,38 | 0,50 |
| CO02/30 | B76 | CS2 - RO82.5X5.6 | S 235 | 0,000 | 0,47 | 0,36 | 0,47 |
| MIMOŘÁDNÉ 10/21 | B90 | CS3 - HEA140 | S 235 | 0,250 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
| CO08A1/33 | B191 | CS4 - HEA100 | S 235 | 0,751 | 0,64 | 0,64 | 0,35 |

Konstrukce byla posouzena na mezní stav únosnosti – vyhoví.

Skula Dušan Ing.