NÁHRADNÁ VÝSADBA ZELENĚ PROTIPOVODŇOVÉ HRÁZE OSTRAVA - KOBLOV

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Tel: 599 443 311

PODKLAD A ROZSAH

ROZHODNUTÍ Č.3/11/OP o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby

ROZHODNUTÍ Č.18/11/OP o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby

POŽADOVANÉ ÚKONY K REALIZACI

Výsadby budou provedeny firmou splňující odborně-technická kritéria, jak pro realizaci sadových úprav, tak i pro následnou rozvojovou a udržovací péči dle podmínek normy ČSN 83 9051. Veškeré výsadby budou realizovány ve smyslu ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9031.

Při výsadbě budou místa chráněna dle podmínek ČSN 38 9061 – to znamená, že v místech určených pro nové sadové úpravy bude zamezeno skladování stavebního materiálu, chemikálií a zamezeno dopravě.

Realizace bude probíhat v optimálních agrotechnických termínech.

Výsadby budou provedeny firmou splňující odborně-technické kritéria pro sadové úpravy. V rámci realizace budou práce postupovat ve shodě s následujícími normami :

- ČSN 839011/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

- ČSN 839021/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

- ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby 
stabilizace terénu

- ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče 
o vegetační prvky

- ČSN 839061 /2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- Použití výpěstků se řídí normami:

- ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení

Před započetím výsadeb stromů je nutno provést přesné vytýčení sítí u dotčených správců a to měřícím kabelovým vozem. Tato služba je u některých správců sítí bezplatná a je nutno ji dopředu objednat.

Před započetím projektové činnosti bylo projektantem požádáno o vyjádření všech dotčených správců sítí.

I přes vytýčení sítí do mapových podkladů v měřítku 1 : 500  je důležité si před započetím prací nechat vytýčit sítě přímo jejich správci na určeném místě neboť toto znázornění má povolené odchylky 1-1,5m. Ochranná pásma jsou většinou 1,5m od středu.

V tomto případě nedojde k dotčení.

POŽADAVKY NA VYSAZOVANÝ MATERIÁL

Výsadbový materiál:

Veškeré rostliny budou brány ze školek s podobnými klimatickými podmínkami a pěstitelem bude garantován druh, typ a barevná i tvarová stálost odchylek (kříženci, variety).

Všechny budou odpovídat jakosti 1. třídy ON 46 4920.

Listnaté a jehličnaté stromy

- Kvalita sazenic bude odpovídat 1.třídě jakosti dle ČSN 46 4902.

- Velikosti sazenic budou 12-14, 14-16  měřen obvod kmene ve výšce 100cm od balu.

- U jehličnanů 200 - 220cm výšky celé sazenice

- Nasazení koruny listnatého stromu bude minimálně ve výšce 200cm (výška kmene se měří od kořenového krčku k nejníže položeným větvím).

- stromy pro výsadby budou vzrostlé 3x až 4x přesazované, s rovným průběžným kmenem a zapěstovanou korunou. U všech použitých druhů bude jasně zřetelný a neporušený terminál.

- Kořenový bal bude pevný, dobře prokořeněný, nepoškozený a svou velikostí odpovídající obvodu kmene a velikosti koruny a zpevněn drátěným pletivem.

- Koruna víceletá, pravidelná s jedním terminálem.

- Výpěstky musí pocházet z obdobných klimatických podmínek.

- Sazenice budou zdravé bez chorob a škůdců.

Keře:

- Veškeré sazenice kontejnerované

- Kontejnery budou dobře prokořeněné – ne čerstvě kontejnerované

- Sazenice budou mít identifikovatelnou nadzemní část

- Sazenice budou zdravé bez škůdců, chorob a vrostlých plevelů

- Veškerá sadba bude mít garantovaný původ a specifikaci taxonu

- Sazenice budou z obdobných klimatických podmínek

- Sazenice budou s minimálně třemi výhony požadované velikosti

POŽADAVKY NA REALIZACI

Výsadby budou provedeny firmou splňující odborně-technická kritéria pro sadové úpravy. Při výsadbě budou místa chráněna dle podmínek ČSN 38 9061. Veškeré výsadby budou realizovány ve smyslu ČSN 83 9021.

Požadavky na substrát:

Substrát pro výsadbu bude mít následující složení:

Kulturní vrstva půdy	50% objemu

Štěrk (frakce 8-16)	20% objemu

Štěrk (frakce 4-8)	10% objemu

Písek 			20% objemu

Půdní kondicionér	1kg/m3 (půdní kondicionér bude na bázi silikátových koloidů a bude obsahovat 40% silikátů a 10% P2O5)

Výsadba stromů listnatých

- Před výsadbou listnatých a jehličnatých stromů budou vyhloubeny jámy ve velikosti cca 0,8 m3 a to u listnatých stromů velikosti 12 – 14 a 14-16 .

- Při výsadbě stromů se počítá se 50% výměnou zeminy.

- Pro výměnu zeminy bude připraven propustný pěstební substrát dle složení výše

- Na spod jámy se cca7cm štěrkopísku jako drenáž.

- Každá dřevina musí být ihned po výsadbě zafixována 3 kůly (délka 3-3,3 m, frézované, impregnované s minimálním průměrem 8cm) s 9 příčkami,

- kmen obalen rákosovou rohoží, která bude uchycena ve čtyřech místech tak, aby se dala povolovat v průběhu sílení kmene.

- Po výsadbě bude upravena kolem sazenice stromu výsadbová miska  s mulčí ( výška mulče cca7 cm ).

- Po výsadbě bude umístěna na patu kmene chránička

- Ihned po výsadbě je nutno provést závlahu po 50 – 100 l ke každému stromu.

- Do výsadbové jámy bude přidáno 8ks tablet dlouhodobě rozpustného hnojiva

- Stěny výsadbové jámy budou rozrušeny pro dobré prorůstání kořenů do okolí

Výsadba stromů jehličnatých

- jehličnatých stromů velikosti 200-220 budou vyhloubeny jámy ve velikosti cca 0,8 m3

- Pro výměnu zeminy bude připraven propustný pěstební substrát dle složení výše

- Na spod jámy se cca7cm štěrkopísku jako drenáž.

- Každá dřevina musí být ihned po výsadbě zafixována 1 x šikmým kůlem s úvazkem (délka 3-3,3 m, frézované, impregnované s minimálním průměrem 8cm) .

- Po výsadbě bude upravena kolem sazenice stromu výsadbová miska  s mulčí ( výška mulče cca7 cm ).

- Ihned po výsadbě je nutno provést závlahu po 50 – 100 l ke každému stromu.

- Do výsadbové jámy bude přidáno 8ks tablet dlouhodobě rozpustného hnojiva

- Stěny výsadbové jámy budou rozrušeny pro dobré prorůstání kořenů do okolí

Výsadba keřů :

- Výsadbové záhony s keři budou dobře propracované s příměsí výsadbového substrátu v množství 30%.

- Záhony – pásy budou v bezplevelném stavu.

- Při výsadbě budou pro každou sazenici vyhloubeny jamky o velikosti o 20% větší, než je kontejner, sazenice velikosti 100-120 a 120-140 – 0,25m3, sazenice menší 0,04m3

Ke každé rostlině budou přidány 3 tablety 10g dlouhodobě rozpustného hnojiva (např.Silvamix). Tablety se položí do okolí vysazené dřeviny a zašlápnou cca 5cm do půdy.

Sazenice musí být při výsadbě zatlačeny do jámy.

Záhony budou po výsadbě mulčovány cca 7cm mulčovacího substrátu nebo kůry menší frakce.

Po výsadbě dojde k zálivce a zastřižení keřů.

Přebytečná půda z připravovaných jam bude odvezena na zadavatelem určené místo. Po výsadbě dřevin bude proveden výchovný řez (úprava poměrů hmoty koruny a kořenů).

SEZNAM A POČET NAVRHOVANÝCH VÝSADEB V RÁMCI NOVÉHO UMÍSTĚNÍ

SO 01 UL.JESENINOVA – KUNČICE NAD OSTRAVICÍ

k.ú. Kunčice nad Ostravicí

p.č. 505/1

Listnaté stromy:

| název | Velik. sazenice | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| Fraxinus ornus’Meczek‘ | 14-16 | 4ks |
| Prunus serrulata’Kanzan‘ | 14-16 | 2ks |

Keře:

| název taxonu latinsky | Výměra v m2 | velikost | celkem ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxus baccata’Fastigiata‘ | 6m2 | 120-140 | 6ks |
| Ligustrum vulgare | 50m2 | 25-30 | 200ks |

SO 02 UL.JAKLOVECKÁ – SLEZSKÁ OSTRAVA

k.ú. Slezská Ostrava

p.č. 1866

Listnaté stromy:

| název | Velik. sazenice | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| Acer platanoides’Crimson King‘ | 14-16 | 1ks |
| Prunus serrulata’Kiku-shidare-sakura‘ | 14-16 | 2ks |
| Malus’Fontana‘ | 12-14 | 2ks |

SO 03 UL.KERAMICKÁ - MUGLINOV

k.ú. Muglinov

p.č. 13/27

Listnaté stromy:

| název | Velik. sazenice | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| Prunus serrulata’Kiku-shidare-sakura‘ | 14-16 | 2ks |

Keře:

| název taxonu latinsky | Výměra v m2 | velikost | celkem ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Pinus mugo’CV‘ | 1,25m3 | 20-40 | 5ks |
| Ribez sanguineum’CV‘ | 52m2 | 50-80 | 208ks |

SO 04 SLEZSKÁ OSTRAVA (okolí radnice)

k.ú. Slezská Ostrava

p.č. 2, 5, 29/1, 29/4, 46/2, 46/14, 46/15, 900/1, 5597

Listnaté stromy:

| název | Velik. sazenice | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| Fraxinus ornus’Meczek‘ | 14-16 | 5ks |

Jehličnaté stromy:

| název | Velik. sazenice | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| Pseudotsuga menziesii | 200-220 | 3ks |

Keře:

| název taxonu latinsky | Výměra v m2 | velikost | celkem ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Hibiscus syriacus’Russian Violet‘ | 70m2 | 40-60 | 70ks |
| Weigelia florida’Variegata‘ | 30m2 | 40-60 | 30ks |
| Weigelia florida’Purpurea‘ | 30m2 | 40-60 | 30ks |
| Physocarpus opulifolius’Diabolo‘ | 20m2 | 40-60 | 20ks |
| Thuja occidentalis’Danica‘ | 40m2 | 30-40 | 40ks |

SO 05 UL.MEZIVESKÁ – KUNČICE NAD OSTRAVICÍ

k.ú. Kunčice nad Ostravicí

p.č. 139

Listnaté stromy:

| název | Velik. sazenice | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| Fraxinus ornus’Meczek‘ | 14-16 | 5ks |

SO 06 UL.MEZIVESKÁ – KUNČICE NAD OSTRAVICÍ

k.ú. Kunčice nad Ostravicí

p.č. 445

Listnaté stromy:

| název | Velik. sazenice | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| Fraxinus ornus’Meczek‘ | 14-16 | 5ks |

SO 07 AREÁL ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA

k.ú. Slezská Ostrava

p.č. 202/1

Jehličnaté keře:

| název | Výměra v m2 | Velik. sazenice | Počet ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Thuja occidentalis’Smaragd‘ | 39m2 | 100-120 | 39ks |

ÚDRŽBA NAVRŽENÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ

Každá nová výsadba se musí několikrát ročně udržovat.

Nejdůležitější jsou první tři roky po výsadbě. Do té doby rostliny již zcela zakoření a začnou se chovat, jak je pro ně typické. Záhony se zapojí a jsou konkurence schopné proti plevelům a částečně i odolnější proti poškození a povětrnostním vlivům.

ROZVOJOVÁ PÉČE (Údržba první tři roky po založení)

U stromů

– 1x ročně doplnění mulče a oprava výsadbové misky

_ 1x kontrola a oprava kotvení, úvazků

_ 1xkontrola a oprava ochrany kmínku

_ zálivka v obdobích sucha 6x za vegetační období

_ jarní přihnojení

_ odstranění obrostu na kmínku

_odplevelení výsadbové mísy 1x ročně

U keřů

_ odplevelení

_ jarní opravný řez, odstranění suchých částí

_ zálivka v obdobích sucha 6x za vegetační období

_ jarní přihnojení

_ doplnění mulče