# Havlíčkovo nábřeží  38

702 00 Ostrava 1

Zakázkové číslo : ZOO – 1609

TechnickÁ  ZPRÁVA

Název akce:		                        		Safari v Zoo Ostrava

Část stavby:                            			PS 01 Dopravní prostředky pro safari

Profesní část:                            			Stavebně technické a konstrukční řešení

Objednatel:									Zoologická zahrada Ostrava

příspěvková organizace

Michálkovická 197

710 00 Ostrava

Stupeň dokumentace:		          		DVD

Vypracoval:                               		Ing. Jiří Šafarčík

Hlavní inženýr projektu:				Ing. Vladimír Vašíček

Ostrava, duben 2013 		                                      Archivní číslo:          ZOO-1612-714/1						                                                         Počet stránek:                                     4

1. Popis provozního souboru

1.1. PS 01 Dopravní prostředky pro safari

V tomto provozním souboru je zahrnuta dodávka dopravních prostředků pro umožnění průjezdu návštěvníkům areálem safari. Tyto dopravní prostředky budou zahrnovat dvě automobilové soupravy, jezdící po komunikacích, ztvárněné ve výrazu jeepu pro safari.

1.2. Popis provozu návštěvníků v areálu safari

Tento provoz zahrnuje nástup návštěvníků do mobilních souprav na piknikové louce u vstupní expozice, průjezd návštěvníků areálem safari s komentovaným výkladem a zajištění výstupu návštěvníků za výjezdovou bránou safari nebo opět na piknikové louce u vstupní expozice.

Provoz v areálu safari, zahrnující pohyb návštěvníků areálem, bude pomocí dvou souprav mobilních vozítek.  Kapacita vozítek jedné soupravy se předpokládá 60 osob. Průjezd areálem bude trvat zhruba 30 min. V letních měsících se předpokládá provoz dvou souprav, což znamená frekvenci 240 osob za hodinu, kteří projedou trasu areálem safari. Soupravy budou umístěny na piknikové louce u vstupní expozice. Zde bude také nástupiště návštěvníků na safari. Z tohoto místa vjedou návštěvníci nejprve do výběhu africké zvěře, kterým projedou s jednou zastávkou. Po vyjetí z tohoto výběhu návštěvníci absolvují průjezd lesem, kde se mohou setkat se zástupci naší fauny, která žije volně v zoologické zahradě. Následně projedou kolem výběhu velbloudů a vjedou do asijské části safari. Touto části budou projíždět v uzavřeném okruhu s dvěmi až třemi zastávkami, doplněnými odborným výkladem. Při projížďce areálem safari budou vždy doprovázeni  průvodcem. Výjezd vozidel ze safari bude na stávající komunikaci zhruba pod objektem bývalého amfiteátru. V tomto místě mohou návštěvníci z vozítek vystoupit a pokračovat pěšky po cestě stínů, kolem voliéry orlů, k  hlavnímu vstupu do ZOO nebo se vozítky vrátit zpět k piknikové louce a pokračovat v prohlídce zoologické zahrady.

1.3. Požadavky na soupravu

1.3.1. Popis soupravy

Dodávka bude zahrnovat dvě samostatné soupravy.

Soupravy budou vyrobeny ve výrazu vozítek afrického safari.

Každá souprava bude zahrnovat jeden tahač a dva vozy. Tahač bude ve tvaru jeepu.

Jízdní vlastnosti soupravy musí být uzpůsobeny prohlídkové trase v areálu safari, která probíhá loukami s mírnějšími svahy. Povrch komunikací bude jednak zpevněný štěrkodrtí, prolévanou asfaltem, většina komunikací bude s asfaltovým povrchem. Vozidla musí splňovat sjízdnost obou typů komunikací.

Komunikace mají max spád 12%, minimální poloměr otáčení 6.5m.

Kapacita jedné soupravy se předpokládá 60 osob.

Šířka soupravy:	max. 1 900 mm

Výška soupravy:	max. 2 600 mm

Délka soupravy:	max. 20 000 mm

1.3.2. Tahač soupravy:

Výkon motoru:	min. 85 kW

Zdvihový objem:	min. 2 400 cm3

Počet válců:	min. 4

Palivo:	motorová nafta

Počet míst:	5 - 7

Brzdový systém:              	hydraulický

Provedení pohonu:	4x4

Max. rychlost:	25 km / hod.

Počet:	2 ks

Minimální požadovaná výbava tahače:

- Posilovač řízení

- Posilovač brzd + vzduch přísl. (pro brzdění vagónků)

- Vnitřní vytápění + klimatizace

- Střešní zasouvací díl (šíbr)

- Pomocný osvětlovací reflektor

- Ozvučovací souprava + mikrofon

- Přední ochranný rám vozidla

- Celoroční pneu + ocel. ráfky

- Tažné zařízení (dle provedení závěsů vagónků)

- Hagusy

1.3.3. Vůz soupravy:

Počet náprav:	2 (z toho řiditelných – 2)

Brzdový systém:	u všech náprav - hydraulický s podporou vzduchu

Počet míst:	min. 28

Počet:	4 ks (z toho u dvou bude sklopná hliníková rampa)

1.3.4. Doplňující požadavky

Soupravu bude tvořit jeden tahač a dva vozy (vagónky), každý pro min. 28 osob, přičemž v jednom vagónku budou umístěna sedadla s možností sklopení pro následné využití osobami se sníženou možností pohybu a orientace, pohybující se na vozíčku. Vagónek bude vybaven sklopnou hliníkovou rampou pro nástup těchto osob popř. nástup cestujících s kočárky.

Tahač ve tvaru jeepu bude s pohonem všech 4 kol s hnací jednotkou o min výkonu 85 kW a s uzávěrkou mezinápravového diferenciálu. Tahač musí splňovat emisní směrnice EHS, případně EHK platné pro danou kategorii. Tahač bude mít prosklená okna, interiér vozidla bude s vnitřním vytápěním.

Vagónky budou dvounápravové,  kde obě nápravy (přední i zadní) budou řiditelné (z důvodu sledování stopy tahače při zatáčení) a bržděné. Kola budou vybavena ocelovými disky s nosností min. 800 kg/kolo. Připojení vagónků bude zajištěno tažnými zařízeními schváleného typu. V každém vagónku bude umístěn přepravní řád a rezervní kolo, večerní interiérové osvětlení, tlačítko nouze se signalizací řidiči. Na střeše každého vagónku bude uprostřed umístěn stojan s demontovatelnou reklamní tabulí o min. velikosti  2 x 0,5m.

Brzdový systém celého vláčku (všech vagónků) bude ovládaný z místa řidiče tahače. Každý vagónek musí být vybaven vlastním bezpečnostním zařízením pro případ nežádoucího odpojení a musí být připojen na bezpečnostní okruh. V případě nežádoucího odpojení vagónku dojde k okamžitému zabrzdění. Součástí výbavy každého vagónku bude i rezervní kolo a podkládací (brzdící) klín.

Karoserie vagónku bude otevřená, z ocelových pozinkovaných uzavřených profilů a pevně spojena s rámem podvozku. Podlahy vagónků budou vyrobeny z hliníkových plechů s protiskluzovou úpravou. Každý vagónek bude ozvučen reproduktorem napojeným na přehrávač CD nosičů v kabině tahače. K CD přehrávači bude rovněž připojen mikrofon k možnosti výkladu průvodcem. Lavice budou plastové konstrukce. Vagónky budou otevřené se stříškou, s půleným spodním prvkem dveří (bez okna).

Plně obsazená souprava musí bezpečně zvládnout stoupání, klesání do 12 %. Prostor pro otočení celé soupravy (rejd) je max. 13,0 m. Soupravy musí splňovat sjízdnost dvou typů komunikací, a to po komunikaci s asfaltovým povrchem a po komunikaci se zpevněným povrchem (štěrkodrť prolévaná asfaltem). Celková délka soupravy nesmí překročit 20,0 m. Barevné provedení (s motivem maskování pro safari – ve stylu žirafy) bude dle požadavků zadavatele provedeno žlutou barvou (např. RAL 1023) a hnědou barvou (např. RAL 8003). Povrchové úpravy musí být hygienicky nezávadné a musí splňovat dlouhodobou garantovanou životnost.

Souprava musí mít schválenou technickou způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích a to jak v areálu zoologické zahrady, tak i na veřejně dostupných komunikacích mimo areál zoologické zahrady. Tato technická způsobilost bude umožňovat provoz celé soupravy jako celku, ale i provoz samostatného tahače.

Technická způsobilost musí splňovat veškerou platnou legislativu pro daný účel použití.