# REALIZACE OBJEKTŮ:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vstupní recepce Ostravské radnice

- Vstupní recepce v předprostoru  kanceláře primátora

# Předběžný popis konstrukce, materiálů a prací:

Podkladem je autorská práce (ideový návrh) „ Nová radnice v Ostravě – návrh doplnění interiérů vstupní hala/předprostor kanceláře primátora“ ze dne 30.09.2011/ autor Ing. Arch. Cyril Kajnar.

# A) Vstupní hala

- Nosná konstrukce:
Kombinace sklo ESG a Jaklovy konstrukce.
Sklo ESG tvrzené bezpečnostní 15 mm, lepené polymerovými lepidly, částečné použití terčových nerezových spojů dle návrhu.
Sklo částečně potištěné, eventuelně opatřené folií.

- Pracovní pult integrován do nosné konstrukce – kombinace skla a dřeva.

- Roznášecí podlaha- nerezový plech – uložená na rámu.

- Podstavec pod kubus – nerezový plech formovaný do vydutého tvaru, vyztužený ocelovou konstrukcí.

- Nerezové kování pro spojení skel,  dveří a jiných částí. Vstup do kubusu – nerezový plech, ohnutý v radiu dle návrhu, nerezové zábradlí

- Osvětlovací tělesa dle návrhu.

- Stavební práce –  zhotovení otvoru do podlahy za účelem přivedení energií, telekomunikace a internetu, eventuelně jiné potřebné stavební práce, sloužící pro přívod energií – dle prohlídky staveniště.

- Potřebné práce elektro, slaboproud, internet.

- Montáž, kompletace a doprava.

- Statika pro potřebné ocelové nebo aluminiové konstrukce.

- Statika pro konstrukce ze skla.

- Projekce elektro, slaboproud.

- Veškeré ostatní potřebné projekční práce.

# B) Vstupní recepce v předprostoru kanceláře primátora

- Nosná konstrukce recepčního pultu – kombinace Jaklových profilů a nerezových profilů, nerezový plech – eventuelně děrovaný, zvýšená podlaha.

- Skleněný recepční pult (radius) včetně příslušných konzol, dřevěné police pod recepčním pultem.

- Skleněné dělící stěny – ESG tvrzené bezpečnostní ohýbané sklo 12 mm (radius), spojovací prvky a kování skleněných dveří nerezové, polymerová lepidla, nerezové prvky pro kotvení skleněných dílů do podlahy a do stěn, event. do stropu.

- Nerezové zábradlí.

- Osvětlovací tělesa dle návrhu.

- Stavební práce –  zhotovení otvoru do zdi za účelem přivedení energií, telekomunikace a internetu, eventuelně jiné potřebné stavební práce, sloužící pro přívod energií – dle prohlídky staveniště..

- Potřebné práce elektro, slaboproud, internet.

- Montáž, kompletace a doprava.

- Statika pro potřebné ocelové nebo aluminiové konstrukce.

- Statika pro konstrukce ze skla.

- Projekce elektro, slaboproud.

- Veškeré ostatní potřebné projekční práce.